МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«РОССИЙСКИЙ  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ  УНИВЕРСИТЕТ имени  Серго  Орджоникидзе»

(МГРИ-РГГРУ)

КАФЕДРА РЕГИОНАЛЬНОЙ ГЕОЛОГИИ И ПАЛЕОНТОЛОГИИ

___________________________________________________________________________

А.О. Андрухович, В.Н. Комаров, А.В. Туров

Историческая геология

Методические указания

к лабораторным занятиям

Москва

2016

РОССИЙский государственный геологоразведочный университет

А.О. Андрухович, В.Н. Комаров, А.В. Туров

Историческая геология

Методические указания

к лабораторным занятиям

Москва

2016

УДК 551.7

Андрухович А.О., Комаров В.Н., Туров А.В. Историческая геология. Методические указания к лабораторным занятиям. – М.: РГГРУ, 2016. – 84 с.

В учебном пособии приведены за дания к лабораторным занятиям по исторической геологии. Задания условно разделены на три цикла, посвященные: а) методам стратиграфических исследований, б) приемам фациального анализа в связи с восстановлением древних физико-географических обстановок и тектонических движений прошлого, в) распределению главнейших структурных элементов земной коры континентов. Все задания сопровождаются методическими указаниями, составленными по единому плану.

Для студентов РГГРУ, изучающих историческую геологию.

# Предисловие

В предлагаемом пособии приведены задания к практической части курса по исторической геологии, в том виде, как они выполняются в Российском государственном геологоразведочном университете.

В течение последних 25 лет при изучении исторической геологии во МГРИ–РГГРУ студенты пользовались пособием "Практические занятия по исторической геологии" (М., Недра, 1979), подготовленным сотрудниками кафедры региональной геологии и палеонтологии РГГРУ (в то время МГРИ) И.А. Гречишниковой и Е.С. Левицким. К сожалению, за эти годы книга стала раритетом. Поменялось и содержание курса, сделав невозможным формальное переиздание пособия. В этой связи было подготовлено новое учебное пособие, основу которого составили 6 заданий и раздел с методическими указаниями по составлению курсовой работы по исторической геологии. В связи с тем, что в РГГРУ курс исторической геологии читается студентам различных специальностей в разных объемах в пособие были включены только те задания, которые выполняются студентами всех специальностей. В более полных курсах количество выполняемых заданий может быть несколько больше.

Пособие содержит методические указания к практическим заданиям, которые с разной полнотой характеризуют методику историко-геологических исследований. Задания группируются в три условных цикла. В первый цикл, посвященный методам стратиграфических исследований, включено задание по построению стратиграфической колонки. Во втором цикле рассматриваются методы восстановления древних физико-географических обстановок и выявления тектонических движений прошлого. В него включены задания по построению палеогеографической карты, литолого-палеогеографического разреза к ней, палеогеографической и палеотектонической кривых. Третий цикл связан с изучением главнейших тектонических структурных элементов земной коры континентальной суши Мира, их отображением на геологической карте и состоит из двух заданий по построению схемы рельефа и тектонической схемы континентов.

Задания по построению стратиграфической колонки, палеогеографической карты, литолого-палеогеографического разреза, палеогеографической и палеотектонической кривых заимствованы из выше упомянутой книги И.А. Гречишниковой и Е.С. Левицкого. Эти задания основаны на едином фактическом материале, который представлен в виде 77 разрезов. Авторами настоящего пособия описания этих разрезов были частично обновлены, стратиграфические индексы подразделений приведены в соответствие с современными требованиями, добавлены описания еще 14 разрезов. Были обновлены графические приложения и отредактированы условные обозначения к ним. Задания по составлению схемы элементов рельефа и тектонической схемы континентов Мира приведены впервые.

Все задания включают описания последовательности их выполнения, исходный материал, типовые условные обозначения и примеры их выполнения. Описания заданий составлены по единому плану. В приложении приведена общая стратиграфическая шкала.

Книга отражает многолетний опыт преподавания курса исторической геологии на кафедре региональной геологии и палеонтологии Российского государственного геологоразведочного университета и рассчитана главным образом на студентов РГГРУ, изучающих историческую геологию.

Авторы выражают благодарность В.М. Цейслеру, чьей поддержкой постоянно пользовались, а также всем коллегам по кафедре за ценные советы и доброжелательные замечания.

# Задание 1. Построение стратиграфической колонки

Результаты изучения конкретных разрезов, представленных на местности в обнажении или буровой скважине, представляются в виде стратиграфической колонки.

Стратиграфическая колонка – это чертеж, изображающий в принятом масштабе с помощью специальных условных знаков последовательность напластований горных пород и характер контактов между смежными подразделениями.

Исходный материал. Описание разреза в точке наблюдения N (приложение 1).

Порядок выполнения. Получив для работы одно из описаний стратиграфического разреза, студент должен с использованием приведенных в пособии условных обозначений составить колонку по стандартной схеме. В соответствии с “Инструкцией по составлению и подготовке к изданию листов государственной геологической карты Российской Федерации масштаба 1:200000” (1995 г.) стратиграфическая колонка представляет собой таблицу из нескольких вертикальных граф (приложение 3), включающих в себя (слева направо): общую стратиграфическую шкалу с указанием системы, отдела, яруса и подъяруса; индекс стратиграфического подразделения; литологический состав и положение находок органических остатков (отображается горизонтально расположенными черными условными знаками, приведенными в приложении 8); мощность стратиграфических подразделений (в метрах); характеристику стратиграфических подразделений (краткое описание вещественного состава и перечень важнейших ископаемых органических остатков). Ширина собственно литологической колонки 3 см, а остальных (за исключением “характеристики подразделений”, ширина которой не регламентируется) – по 1 см. Индексы стратиграфических подразделений пишутся горизонтально в одну строку. Расшифровка индексов дается словами, которые можно писать как в горизонтальном, так и в вертикальном направлении. В необходимых случаях ширина граф, расположенных в левой части колонки может быть немного увеличена. Вначале надо рассчитать вертикальный масштаб, который выбирается таким образом, чтобы можно было отразить основные особенности внутреннего строения выделенных подразделений. Масштаб следует указать под заголовком стратиграфической колонки. Если из-за большой мощности некоторых стратиграфических подразделений длина колонки резко увеличивается, то допускается делать пропуски (“разрывы”) внутри однородных в вещественном отношении интервалов разреза (не более трех на колонку), изображаемые тонкой двойной (с промежутком в 2 мм) волнистой линией (приложение 3).

Особое внимание следует обратить на правильный показ соотношения в разрезе прослоев горных пород. Иногда в описании прямо указано соотношение различных типов пород: “песчаники с прослоями аргиллитов”. Однако часто дается просто перечень пород: “песчаники, аргиллиты, известняки”; в этом случае следует иметь в виду, что преобладают в разрезе песчаники, среди которых обычны прослои аргиллитов и изредка встречаются прослои известняков. Если слой представлен не одной разновидностью горной породы, а несколькими, то каждую из них надо показывать в общем чередовании не менее двух раз. Характер соотношений между подразделениями изображается специальными знаками: согласное залегание – горизонтальной линией, стратиграфическое несогласие – волнистой линией, угловое несогласие – зубчатой линией. Литологическая колонка раскрашивается в полном соответствии с цветами и оттенками подразделений общей стратиграфической шкалы. Колонка строится в соответствии с принципом последовательности образования геологических тел. Самые древние отложения обязательно показываются в нижней части колонки, а самые молодые – в верхней. Данный принцип используется и при расшифровке индексов, обозначающих нерасчлененные ярусы (например, K2t-k). В этом случае в графе “ярус” условно посередине рассматриваемого интервала приводится горизонтальная пунктирная граница, ниже которой подписывается более древний ярус, а выше – более молодой.

# Задание 2. Составление литолого-палеогеографической карты

Результаты палеогеографических исследований показываются на литолого-палеогеографических картах. Они отображают физико-географическую обстановку в областях размыва и отложения осадков, существовавшую в течение определенного промежутка геологического времени. Как правило, на литолого-палеогеографических картах различными цветами выделяются: возвышенная (размываемая) суша, низменная суша, приливно-отливная зона (литораль), мелководный шельф (сублитораль), глубоководный шельф (псевдоабиссаль), континентальный склон и его подножье (батиаль), ложе океана (абиссаль). При дальнейшем анализе на возвышенной суше могут быть выявлены гористые и холмистые участки, в пределах низменной суши – выделены озерно-речная равнина и заболоченная прибрежная низменность, в прибрежной части шельфа – показаны заливы, лагуны, подводные отмели и т.д. Дополнительно различными знаками на литолого-палеогеографических картах показывается литологический состав осадков, древний животный и растительный мир, состав горных пород в областях размыва, точки опорных разрезов, мощности отложений. Ввиду неполноты геологической летописи литолого-палеогеографические карты весьма гипотетичны. Они тем более точны и достоверны, чем больше фактических данных положено в основу карты и чем более равномерно по площади распределены эти фактические данные. Литолого-палеогеографические карты имеют важное теоретическое и практическое значение. Без них невозможно восстановление истории геологического развития Земли. Знание палеогеографии позволяет осуществлять поиски месторождений полезных ископаемых осадочного происхождения.

Исходный материал. Каждый студент получает схему расположения точек наблюдений и описание изученных в этих точках стратиграфических разрезов (приложение 4). Одновременно указывается определенный возрастной интервал, для которого должна быть составлена карта.

Порядок выполнения. Карта выполняется в следующей последовательности:

- Оконтуриваются точки, в которых породы заданного возраста отсутствуют. В подавляющем большинстве все они будут отвечать областям размываемой (возвышенной) суши. Граница областей размываемой суши показывается на половине расстояния между точками с нулевыми мощностями и ближайшими к ним точками.

- В пределах площади распространения отложений данного возраста выделяются фациальные зоны, каждая из которых должна объединять точки с одинаковыми литологическими и палеонтологическими характеристиками. Горизонтально расположенными штриховыми условными знаками в пределах каждой фациальной зоны обозначаются литологические особенности и характерные окаменелости. При показе особенностей чередования пород и их объемного соотношения следует руководствоваться теми же правилами, что и при построении стратиграфической колонки.

- После изучения вещественного состава отложений (преобладающие типы пород, прослои, включения, аутигенные минералы), их структурных и текстурных особенностей, заключенных в них остатков вымерших организмов необходимо восстановить палеогеографическую обстановку. Различные ландшафтные обстановки следует раскрасить рекомендованными цветами (приложение 8). Участки, где обстановки периодически менялись, раскрашиваются полосами разного цвета.

- Проводятся линии равных мощностей (изопахиты). Шаг между ними выбирается с таким расчетом, чтобы общее число изопахит на карте было не более 10.

# Задание 3. Составление литолого-палеогеографического разреза к карте

На литолого-палеогеографическом разрезе показывается соотношение фаций в пределах слоя заданного возраста и дается литологическая и палеонтологическая характеристика каждой отдельной фации (приложение 6).

Исходный материал. Линия разреза задается на литолого-палеогеографической карте, построенной студентом в соответствии с предыдущим заданием. В качестве исходного материала используются литолого-палеогеографическая карта и описания слоя заданного возраста в точках наблюдения (приложение 1), через которые проведен разрез.

Порядок выполнения. Разрез строится на листе миллиметровой бумаги. Его горизонтальный масштаб соответствует масштабу карты. Вертикальный масштаб следует выбрать таким образом, чтобы все прослои (наибольшей и наименьшей мощности) были выражены на профиле. Разрез строится в следующей последовательности:

- На разрезе проводится нулевая линия, на которую наносятся точки, через которые проходит линия разреза, а также точки, расположенные в непосредственной близости от него.

- Строится профиль палеорельефа, существовавшего в конце рассматриваемого отрезка времени. Условно принимаем отметки возвышенной (размываемой) суши более 50 м, области континентального осадконакопления (низменной суши) от 0 до 50 м, пляжа и мелкой части шельфа (литораль и сублитораль) от 0 до –200 м, глубокой части шельфа более –200 м. Конкретный рельеф отдельных участков морского дна в указанных диапазонах глубин строится на основании анализа состава отложений, их текстурных особенностей и распределения палеонтологических остатков. Для областей аккумуляции полученная линия палеорельефа будет соответствовать кровле слоя.

- Строится подошва слоя. Для этого из каждой точки проводятся вертикально вниз линии, на которых от кровли слоя в выбранном вертикальном масштабе откладываются мощности пород заданного возраста. Это позволит наметить ряд точек на подошве слоя. Плавная линия, соединяющая эти точки, и будет представлять собой подошву слоя. При определении подошвы слоя учитываются не только мощности по отдельным скважинам, но и изопахиты.

- В виде зигзагообразной ломаной линии, перпендикулярной к подошве и кровле слоя, показываются границы между соседними фациями.

- Показываются литологические и палеонтологические особенности каждой фации. При показе характера чередования пород и их объемного соотношения следует руководствоваться теми же правилами, что и при построении стратиграфической колонки. Если в пределах отдельной фации от участка к участку меняется общая мощность, следует пропорционально изменять мощность каждого показываемого на разрезе прослоя. Отдельные прослои следует рисовать субпараллельно подошве и кровле слоя.

- Осадки, сформировавшиеся в различных ландшафтных обстановках раскрашиваются теми же цветами, что и на литолого-палеографических картах. Области размываемой суши раскрашиваются до нулевой линии.

- Все породы, имеющие возраст древнее избранного возрастного интервала, показываются штриховкой.

# Задание 4. Построение палеогеографической и палеотектонической кривых

Земная кора непрерывно испытывает вертикальные колебательные движения, которые вызывают поднятия и опускания отдельных участков ее поверхности. Воздымание земной коры приводит к регрессии моря и формированию возвышенных форм рельефа, прогибание – к трансгрессиям и образованию мелководных, а затем и глубоководных участков морского дна. Так под влиянием тектонических движений на земной поверхности происходит непрерывная смена рельефа. Тектонические движения контролируют рельеф земной поверхности и определяют в соответствующие эпохи распределение областей денудации и аккумуляции осадков.

В областях осадконакопления вертикальные колебательные движения наряду с другими факторами (ландшафтными, климатическими) оказывают влияние на состав, структурно-текстурные особенности и мощности накапливающихся осадков. Последовательное опускание земной поверхности приводит к смене отложений низменных равнин морскими отложениями, вначале мелководными, затем все более глубоководными, а поднятие вызывает изменения обратного характера, вплоть до формирования на месте области аккумуляции области денудации. В областях денудации тектонические движения влияют на скорость размыва горных пород и глубину эрозионного среза, чем активнее происходит воздымание земной коры, тем интенсивнее происходит ее разрушение. Эпохи размыва устанавливаются по выпадению из разреза отложений соответствующего возраста, а особенности тектонических движений – по характеру поверхности несогласия. Таким образом, тектонические движения прошлых эпох отражаются, прежде всего, в изменениях состава и строения осадочных толщ земной коры, а также в характере границ между ними. В последовательно формирующихся слоях разнообразных осадков и на поверхностях размыва запечатлены все происходившие изменения, которые можно восстановить, используя методы историко-геологического анализа.

При восстановлении условий осадконакопления обращается внимание на вещественный состав отложений (преобладающие типы пород, прослои, включения, аутигенные минералы), структурные и текстурные особенности пород, заключенные в них остатки вымерших организмов, мощности каждого слоя в разрезе, характер перехода одного слоя к другому. После тщательного изучения каждого слоя делается вывод о палеогеографических условиях накопления отложений, положении поверхности (ложа) осадконакопления относительно уровня Мирового океана (нулевой линии). Увязка всех слоев в разрезе с геохронологической шкалой позволяет сделать выводы о перемещении поверхности осадконакопления во времени.

Величины поднятий и опусканий поверхности осадконакопления могут быть выражены в метрах или километрах. Но обычно выделяют палеогеографические зоны, расположенные на разной высоте относительно нулевой линии. В области денудации это может быть возвышенная (размываемая) суша с высотными отметками более 50 м, в области аккумуляции отложений может быть выделена низменная суша с высотами 0—50 м, приливно-отливная зона – 0 м, мелководный шельф глубиной до 200 м, глубоководный шельф с глубинами до 200—500 м и континентальный склон глубиной более 500 м (см также задание 2).

Изменение условий образования отложений по стратиграфическому разрезу принято отражать на графиках, представленных палеогеографической и палеотектонической кривыми (приложение 7). Палеогеографическая кривая показывает положение поверхности осадконакопления относительно уровня моря (нулевой линии) в определенный момент времени. Палеотектоническая кривая (или кривая прогибания) отражает изменение положения ложа осадков во времени.

Исходным материалом к заданию служит составленная в соответствии с первым заданием стратиграфическая колонка сводного разреза в точке N.

Порядок выполнения. Проанализировав разрез, определите палеогеографические обстановки накопления отложений для каждого слоя разреза и начертите график.

При построении палеогеографической кривой по оси абсцисс откладывают интервалы времени: либо в виде отрезков равной длины, либо с учетом продолжительности подразделений геохронологической шкалы в абсолютных цифрах, не забывая о том, что время течет непрерывно. По оси ординат выше нулевой точки располагают зоны высокой и низменной суши, а ниже нуля – зоны моря (приложение 7).

Установленное для каждого интервала времени положение земной поверхности (поверхности осадконакопления или размыва) отмечается на графике точкой. Соедините точки линией и получите палеогеографическую кривую.

При проведении палеотектонических и палеогеографических реконструкций нужно иметь ввиду, что обстановки осадконакопления могут меняться или оставаться постоянными вне зависимости от тектонических движений. Например, изменение глубины морского бассейна может быть вызвано климатическими факторами или, наоборот, при прогибании, величина которого компенсируется осадконакоплением, глубина морского бассейна длительное время может оставаться неизменной при значительном прогибании земной коры. Следовательно, чтобы судить о вертикальных движениях земной коры, необходимо учитывать мощность накопленных отложений. Учесть это можно путем построения палеотектонической кривой.

Палеотектоническая кривая отражает суммарный эффект положения поверхности осадконакопления в каждый момент времени и накопленной к этому моменту мощности осадков. Для того чтобы построить палеотектоническую кривую, следует отложить от палеогеографической кривой (т.е. поверхности осадконакопления) вертикально вниз мощности (в метрах) осадков, накопленных к концу каждого интервала времени. Мощность накопленных осадков складывается из мощности осадков данного интервала времени и мощности всех ранее накопленных осадков. Таким образом, в конце каждого интервала времени от палеогеографической кривой вертикально вниз откладывается суммарная мощность всех накопленных к данному моменту отложений (приложение 7) и, следовательно, в каждой последующей точке графика откладываемая мощность возрастает. Мощности откладываются в выбранном масштабе. Под отрезком палеогеографической кривой, отвечающим возвышенной (размываемой) суше, палеотектоническая кривая показывается условно, так как в это время происходило сокращение мощности накопленных осадков в результате размыва, величину которого оценить очень сложно, а часто и невозможно.

В итоге на построенном графике при небольших мощностях отложений палеотектоническая кривая будет почти параллельна палеогеографической кривой. В противном случае эти кривые будут значительно расходиться.

# Задание 5. Схема элементов рельефа континентов

Рельеф Земли тесно связан с тектоническими структурами земной коры. Наиболее крупными современными структурами Земли, выраженными в ее рельефе в виде континентов и океанических впадин, являются блоки континентальной и океанической коры. В свою очередь, главнейшими современными тектоническими элементами континентов являются платформенные и орогенные области, которые также выражены в строении земной коры и формах рельефа земной поверхности. Платформы представляют собой тектонически спокойные, равнинные участки континентов, включающие континентальные шельфы. Они характеризуются выдержанной мощностью коры, которая составляет обычно 35—40 км, асейсмичностью и слабым проявлением магматизма, за исключением траппового вулканизма. В строении платформ выделяется два структурных этажа: нижний – фундамент, образованный складчатыми, метаморфическими комплексами пород, и верхний – осадочный чехол, сложенный полого залегающими преимущественно осадочными отложениями.

К современным орогенным областям относят тектонически активные участки континентов с резко расчлененным горным рельефом, испытывающие общее воздымание. Это горные области с мощной континентальной корой (обычно 50—60 км, а под Андами и Гималаями даже 70—75 км), в которых хребты чередуются с межгорными впадинами. Они представляют собой территории наиболее активного современного горообразования с высокой сейсмичностью, повышенными значениями теплового потока, наземным вулканизмом и гранитоидным интрузивным магматизмом. Орогенные области объединяются в орогенические пояса.

Орогенные области формируются на месте различных по тектоническому строению территорий. Это могут быть геосинклинальные области, части разновозрастных складчатых областей или фрагменты платформ, которые оказались вовлеченными в орогенез. Поэтому важно отличать современные орогенные процессы и структуры, с ними связанные, от более древних тектонических структур, охваченных орогенезом на новейшем этапе.

В связи с тем, что платформенные и орогенные области выражены разными элементами рельефа, общее представление об их размещении на Земле можно получить, анализируя географические карты.

Заданием предусматривается составление схемы элементов рельефа континентальной суши Мира. В процессе выполнения задания студенты должны получить сведения об основных чертах рельефа земной поверхности континентов, о распределении на континентах современных платформенных и орогенных областей, их выраженности на геологической карте. После составления указанной схемы студент должен уметь показать элементы рельефа на геологической карте.

Исходные данные: географические и геологические карты, список элементов рельефа (приложение 2), "Схема элементов рельефа континентальной суши Мира" (приложение 9). Чтобы было понятно, на месте каких тектонических структур возникли современные орогенные области, список элементов рельефа составлен по тектоническим структурам.

Порядок исполнения: найдите на географической карте перечисленные в приложении 2 главнейшие горные хребты, нагорья, низменности и равнины; определите их положение на геологической карте и нанесите на чистую бланковую (контурную) карту Мира.

Обозначьте линии водоразделов хребтов, контуры нагорий, возвышенностей и низменностей. Проставьте на них цифры в соответствии с предлагаемым списком.

Подпишите год, фамилию, имя, отчество составителя, учебную группу.

# Задание 6. Схема основных структурных элементов земной коры континентов

Самыми крупными тектоническими элементами Земли являются материковые и океанические блоки, различающиеся типом строения земной коры. В пределах материковых блоков развита кора континентального типа с гранитно-метаморфическим (гранитно-гнейсовым) слоем, возраст которого различен в разных частях материков. На одних участках материков гранитно-метаморфический слой образовался к началу позднего протерозоя, а на других – он формировался позднее на протяжении позднего протерозоя и фанерозоя. Части материков, отличающиеся возрастом континентальной коры, существенно различаются по своему составу, строению и истории развития. Блоки континентальной коры, сложенные интенсивно деформированными, глубокометаморфизованными кристаллическими комплексами пород раннедокембрийского возраста, образующие ядра современных материков, выделяются в качестве древних платформ. Гранитно-метаморфический слой в их пределах образует фундамент архейско-раннепротерозойского возраста, осадочный слой – чехол позднепротерозойско-фанерозойского возраста.

Вокруг древних платформ, в разделяющих или обрамляющих платформы областях материков, располагаются геосинклинально-складчатые (подвижные) пояса с более молодой позднепротерозойско-фанерозойской континентальной корой. Гранитно-метаморфический слой в них представлен складчатыми комплексами, которые в отличие от раннедокембрийских образований древних платформ метаморфизованы не так глубоко. В пределах поясов выделяются складчатые области, континентальная кора которых сформировалась в одну из планетарных эпох складчатости. По возрасту складчатости выделяют байкальские, салаирские, каледонские, герцинские, мезозойские и кайнозойские складчатые области. В свою очередь, складчатые области состоят из складчатых систем, отличающихся особенностями строения и историей геологического развития.

Заданием предусматривается составление тектонической схемы главнейших структурных элементов земной коры континентальной суши Мира. В процессе составления схемы студенты должны изучить распределение главнейших тектонических структур континентальной земной коры и научиться находить их на геологической карте. После составления схемы студент должен уметь показывать границы древних платформ, геосинклинально-складчатых поясов и разновозрастных складчатых областей на геологической карте.

Исходные данные: "Схема основных структурных элементов земной коры континентальной суши" (приложение 10), условные обозначения к данной схеме (приложение 11), геологическая карта континентов Мира или геологические карты материков.

Порядок исполнения: схема вычерчивается на бланковой (контурной) карте, на которую в соответствии с заданием №5 были нанесены элементы рельефа континентальной суши Мира. Она составляется по контурам тектонических структур, показанных на схеме, приведенной в данном пособии (приложение 10). Структурные элементы выделяются условными знаками и цифрами в соответствии с предлагаемой легендой (приложение 11). Указываются название схемы, масштаб, год, фамилия, имя, отчество составителя, учебная группа.

Тщательно перенесите границы тектонических структур, изображенных на схеме в приложении 10, на контурную карту, с учетом отображенных на ней гидрографических и орографических элементов. В первую очередь нанесите границы древних платформ и подвижных поясов. Затем внутри поясов покажите границы складчатых областей. Раскрасьте схему цветными карандашами в соответствии с условными обозначениями. Внимательно рассмотрите геологическую карту и выявите на ней положение структурных элементов, отображенных на составленной схеме. Запомните, как выглядят на геологической карте эти структуры.

# Курсовая работа по исторической геологии

Цель курсовой работы состоит в закреплении и углублении знаний, полученных студентами в процессе изучения курсов палеонтологии, стратиграфии и исторической геологии, а также в овладении студентами навыками самостоятельного анализа учебной и научной литературы. Данная работа способствует расширению научного кругозора, развитию критического мышления, выработке грамотного научного языка и умения правильно выразить свои мысли. Задачей курсовой работы по исторической геологии является составление объяснительной записки к литолого-палеогеографической карте и составление литолого-палеогеографического разреза.

Для выполнения курсовой работы студент получает одну из карт "Атласа литолого-палеогеографических карт СССР" (1966 г.) масштаба 1:7500000. Нa ней изображены палеогеографические обстановки, существовавшие на территории бывшего СССР в определённый интервал геологического времени, и литологический состав осадочных отложений, накопившихся за это временя, ископаемые организмы, а также различные типы горных пород, обнажавшихся в областях размыва.

Предварительно изучив условные обозначения, а затем фактический материал, показанный на карте, необходимо описать состав осадков и связанные с ними полезные ископаемые, а также палеогеографические условия их накопления.

Курсовая работа включает текст и литолого-палеогеографический разрез. Она должна также обязательно иметь правильно оформленные титульный лист (приложение 12), оглавление и список использованной литературы (по форме, приведённой в настоящих методических указаниях). Все страницы текста должны быть пронумерованы в середине верхнего поля, при этом первой страницей считается титульный лист, но на нём номер не ставится.

#### Содержание курсовой работы

Текстовая часть курсовой работы состоит из восьми основных разделов. Первые четыре посвящены, главным образом, описанию данных, приведенных на карте. Последующие разделы являются обобщающими и подготавливаются с обязательным использованием материалов, изученных в курсах палеонтологии и исторической геологии, а также литературных источников.

1.Общее распределение морских бассейнов и участков суши.

Для всей изучаемой территории кратко устанавливается распределение, а также примерное соотношение морей, участков материковой и островной суши. Их привязка в данном и последующих разделах должна даваться в прошедшем времени к современной географической основе или к названиям палеогеографических объектов (например: “к востоку от линии Москва-Тула-Скуратово располагался крупный морской залив" или "в южной части Уральского моря находился небольшой остров"). Направление на север или другие стороны света следует определять не по рамке карты, а по параллелям и меридианам.

2.Характеристика морских бассейнов

Каждый морской бассейн, обладающий специфическими особенностями, рассматривается в настоящем разделе отдельно. В первую очередь следует дать краткую характеристику положения береговой линии моря и её изрезанности (наличие заливов и полуостровов). Затем необходимо выделить и последовательно описать мелководные и глубоководные участки моря с нормальной солёностью, а также акватории с повышенной и пониженной солёностью. В последнюю очередь даётся анализ районов, где происходило неоднократное изменение палеогеографических условий и которые отражены на картах чередованием полос различного цвета. При этом следует учитывать, что преобладавшее из этих палеогеографических условий показывается полосой большей ширины. Описание каждого участка рекомендуется вести в следующей последовательности:

2.1 .Распределение на дне осадков различных фациальных типов 1

Подробно рассматриваются: литологические особенности осадков (включая вулканогенно-осадочные и вулканогенные толщи), аутигенные минералы, конкреции, первичная красноцветность, стратиграфическая последовательность крупных пачек и количественные соотношения между ними, относительная глубина формирования осадков, направленность фациальных изменений, возможная связь осадков с горными породами областей размыва и рельефом прилегающей суши, мощности отложений и их изменения по площади.

2.2. Особенности морских биоценозов.

С использованием схем биогеографического районирования, помещённых в виде врезок на основных картах фанерозоя, рассматриваются систематический состав (включая важнейшие роды и виды), разнообразие и частота встречаемости представителей морской биоты. Приводятся данные по образу их жизни, приуроченности к определённым литологическим типам осадков. Для рифов следует указать возможный систематический состав рифостроителей.

2.3.Рельеф дна и его изменение по площади.

Судить о степени однообразия рельефа дна древних водоёмов, о наличии на нём впадин и возвышенностей можно по степени фациальной изменчивости осадков. Чем выровненнее был рельеф дна, тем однообразнее были отлагавшиеся осадки и наоборот, чем расчленённее был рельеф дна, тем резче варьировали по площади их состав и гранулометрические особенности. Аналогичная связь обычно существует и между выраженностью донного рельефа и изменчивостью мощностей осадков. Для выяснения рассматриваемого вопроса рекомендуется также проанализировать закономерности изменения по площади состава бентосных организмов.

2.4. Физико-химические свойства морских вод

Руководствуясь литологическими и палеонтологическими критериями необходимо сделать выводы о солёности, степени подвижности морских вод и наличии устойчивых донных течений, газовом и температурном режимах водоёмов.

2.5.Подводная вулканическая деятельность

Выделяются районы, где была проявлена подводная вулканическая деятельность. Оценивается глубина вулканических проявлений, их активность, определяются извержения трещинного и центрального типов.

3. Характеристика аккумулятивной суши.

В данном разделе отдельно рассматриваются крупные участки материковой суши, а также архипелаги, являвшиеся областями аккумуляции континентальных осадков. Последовательно описываются периодически заливавшиеся водами моря прибрежные равнины, а также низменные равнины. Затем анализируются участки суши с чередовавшимися палеогеографическими условиями. Описание каждого участка следует вести по следующему плану:

3.1.Распределение осадков различных фациальных типов

Детально рассматриваются литологический состав отложений (включая вулканогенно-осадочные и вулканогенные толщи), аутигенные минералы, первичная красноцветность, стратиграфическая последовательность крупных пачек разного состава, количественные соотношения между ними, направленность фациальных изменений, мощности и их выдержанность по площади. По возможности должны быть определены главные и второстепенные направления сноса обломков, агенты транспортировки материала и генетические типы осадков.

3.2. 0собенности наземных биоценозов.

Анализируются систематический состав (с указанием важнейших родов и видов), разнообразие и частота встречаемости представителей континентальной фауны и флоры. Рассматривается образ их жизни и приуроченность к определённым литологическим типам осадков.

3.3. Рельеф в области континентального осадконакопления

Помимо кратких общих сведений о рельефе следует, по возможности, привести более конкретные данные о степени расчленённости местности. Об этом можно судить в первую очередь по гранулометрическому составу отложений, образовавшихся вблизи от области сноса. Грубозернистость обычно является показателем расчленённости, а тонкозернистость - выравненности территории. Следует также учесть, что обычно наименьшую степень расчленённости имеют районы, где происходит образование кор выветривания.

3.4. Наземная вулканическая деятельность

Указываются области наземной вулканической деятельности, оценивается её активность, определяются извержения центрального и трещинного типов.

4. Характеристика областей с чередованием морских и континентальных условий.

Показанные на карте чередованием полос разного цвета участки, на которых неоднократно менялись морские и континентальные условия осадконакопления, описываются по тому же плану.

5. Области размываемой суши

Последовательно даётся характеристика областей размываемой суши - холмистых и возвышенных равнин, а также гор. Рассматривается их положение, состав размывавшихся пород, степень развития кор выветривания.

6 .Биогеографическое районирование

В данном разделе необходимо указать, какие биогеографические подразделения, отвечающие площадям распространения однотипных комплексов растений и животных, выделяются на рассматриваемой территории также проанализировать разницу между ними и её возможные причины. При этом надо учитывать, что изолированность ареалов зависит в первую очередь от наличия различных барьеров (течений в морях, высоты суши над морем и других признаков).

7. Климатические особенности

Определяется принадлежность рассматриваемого региона к тем или иным климатическим зонам (тропической гумидной, тропической аридной, умеренной гумидной или нивальной), оценивается их предполагаемая ориентировка и степень отчётливости, а также общая контрастность климата. Для этого анализируются минералы и породы-индикаторы различных типов климата, интенсивность развития кор выветривания, систематический состав древних животных и, особенно, растений, а также данные о палеотемпературах вод бассейнов.

8. Тектонические движения

Устанавливаются участки активных и замедленных погружений, а также зоны различных по интенсивности воздыманий. Анализируется распределение областей устойчивой аккумуляции осадков, как правило, отвечающих зонам опусканий, и областей денудации, отвечающих зонам поднятий. При этом надо учитывать, что чем более грубыми являются отложения, окаймляющие размываемую сушу; чем больше занимаемая ими площадь, тем более активными были поднятия суши. О тектоническом режиме на континентах позволяет также судить степень развития кор выветривания, так как мощные толщи элювия могут образоваться лишь при длительно сохраняющихся восходящих движениях небольшой интенсивности, когда действие денудации и эрозии ослаблено. Важную информацию о характере тектонических движений можно также в некоторых случаях получить, рассматривая участки с чередовавшимися во времени палеогеографическими условиями. Рекомендуется также использовать анализ распределения мощностей отложений. В случае компенсированного погружения на участках ускоренных прогибаний накапливаются осадки большей мощности, чем на участках замедленных погружений. Для подтверждения полученных выводов о тектонических движениях следует рассмотреть направленность изменений палеогеографических обстановок и на карте, составленной для предшествующего промежутка времени (если, например, изучается карта № 11 для фаменского века, рекомендуется также проанализировать и карту № 9 для франского века).

9. Прогнозирование  полезных ископаемых .

Литолого-палеогеографические карты имеют первостепенное значение для выяснения закономерностей формирования важнейших типов осадочных полезных ископаемых и прогноза их месторождений. Проанализировав различные сочетания состава осадков и палеогеографических условий и выделив наиболее благоприятные из них, надо рассмотреть области, где возможно образование полезных ископаемых. Для предполагаемых месторождений следует указать вид полезного ископаемого, приуроченность к определённым участкам той или иной территории суши или акватории, фациальную локализованность, возможную связь с горными породами размываемой суши. Целесообразно отдельно рассмотреть возможные коренные месторождения, располагавшиеся в областях размываемой суши, особенно на участках развития продуктов кор выветривания.

Построение литолого-палеогеографического разреза.

В каждом варианте к курсовой работе указывается линия литолого-палеогеографического разреза. Он выполняется в туши на листе миллиметровой бумаги размером около 30 х 80 см. Горизонтальный масштаб разреза должен соответствовать масштабу карты, а вертикальный быть в 10-20 раз крупнее. Построение разреза в целом идет в той же последовательности, что была рассмотрена ранее (задание № 3). Учитывая, что определение абсолютных высот древнего рельефа суши представляет собой крайне сложную задачу, рекомендуется условно принять высоту холмистых равнин - от 50 до 200 м, возвышенных равнин - от 200 до 400 м, а гористой суши - более 400 м.

# Список рекомендуемой литературы

## Основная

- Атлас литолого-палеогеографических карт СССР. Т. 1, 1968. Т. 2, 1969. Т. 3, 1968. Т. 4, 1967. М., Изд.ВАГТа.

- Атлас литолого-палеогеографических карт СССР. Краткая объяснительная записка. Л., Изд-во ВСЕГЕИ. 1972.

- Владимирская Е.В., Кагарманов А.Х., Спасский Н.Я. и др. Историческая геология с основами палеонтологии. Л.:Недра, 1985.

- Гречишникова И.А., Левицкий E.С. Практические занятия по исторической геологии. М.: Недра,1979.

- Историческая геология (под ред. Г.И. Немкова и Е.С. Левицкого). М.: Недра, 1986.

- Славин В.И., Ясаманов Н.А. Методы палеогеографических исследований. М.: Недра, 1982.

- Справочник по литологии (под ред. Н.Б. Вассоевича). М.: Недра, 1983.

- Цейслер В.М. Основы фациального анализа. Учебное пособие. Изд. МГГРУ. 2004.

## Дополнительная

- Веклич М.Ф. Палеогеография и её основные задачи. Киев. Наукова думка,1977.

- Верзилин Н.Н. Методы палеогеографических исследований. Л.: Недра, 1979.

- Дашкевич 3.В. Палеогеография. Л.: ЛГУ,1969.

- Климаты Земли в геологическом прошлом (под ред. А.А. Величко и А.Л. Чепалыго). М.: Наука, 1987.

- Крашенинников Г.Ф. Учение о фациях. М.: Высшая школа, 1971.

- Логвиненко Н.В. Морская геология. Л.: Недра, I980.

- Марков К.К. Палеогеография. М.: МГУ, I960.

- Марковский Б.П. Методы биофациального анализа. М.: Недра, 1966.

- Маруашвили Л.И. Палеогеографический словарь. М.: Мысль,1985.

- Методы реконструкции палеоклиматов (под ред. А.А. Величко). М. Наука, 1985.

- Рухин Л.Б. Основы общей палеогеографии. Л.: Гостоптехиздат, 1962.

- Рэдинг Х.Г. и др. Фации и обстановки осадконакопления. Т. 1, 2. М.: Мир, 1990.

- Синицын В.М. Введение в палеоклиматология. Л.: Недра, 1967.

- Страхов Н.М. Типы литогенеза и их эволюция в истории Земли. М.: Госгеолтехиздат, 1963.

- Условия древнего осадконакопления и их распознавание (под ред. Дж. Ригби и У. Хемблина). М.: Мир, 1974.

- Ясаманов Н.А. Древние климаты Земли. Л.: Гидрометеоиздат, 1985.

### Приложение 1

# Послойные описания разрезов к заданиям 1-4

Точка 1

| Слой 1 D3fm1 | Алевролиты и грубые косослоистые песчаники с примесью гравия и мелкой гальки; остатки наземных растений и скопления битой ракуши; горизонты глинистых известняков с железистыми оолитами, кораллами, мшанками, брахиоподами и моллюсками | 15м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1v2 | На размытой поверхности слоя 1 залегают песчаники и алевролиты серые косослоистые с остатками наземных растений | 30м |
| Слой 3 C1s1 | Известковистые аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; слоистость параллельная; мшанки, морские лилии | 75м |
| Слой 4 P | На размытой поверхности слоя 3 залегают известняки | 20м |

Точка 2

| Слой 1 D3f1 | Углистые аргиллиты с редкими сидеритовыми стяжениями; прослои алевролитов и песчаников с остатками двустворок и наземных растений | 94м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся слоистые, глинистые и доломитизированные известняки с зернами глауконита; ходы червей и обильные мшанки | 23м |
| Слой 3 D3fm1 | Переслаивающиеся аргиллиты, глинистые и доломитизированные известняки с колониальными кораллами, мшанками, криноидеями и брахиоподами | 40м |
| Слой 4 D3fm2 | Плитчатые известняки, мергели и аргиллиты с зернами глауконита; обильные двустворки, мшанки, кораллы, брахиоподы, морские лилии, трилобиты и ходы червей | 110м |
| Слой 5 C1t1 | Известняки и доломиты с массивными брахиоподами | 57м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки, песчаники и аргиллиты; слоистость параллельная; глауконит; брахиоподы | 50м |
| Слой 7 C1v1 | Темно-серые песчаники и алевролиты, часто углистые, с остатками наземных растений | 10м |
| Слой 8 C1v2 | Песчаники и алевролиты серые с углефицированными остатками наземных растений; слоистость косая | 15м |
| Слой 9 C1s1 | Песчаники кварцевые мелкозернистые с линзами оолитовых известняков | 23м |
| Слой 10 P | На размытой поверхности слоя 9 залегают известняки | 22м |

Точка 3

| Слой 1 D3f1 | Аргиллиты с редкими сидеритовыми стяжениями; прослои алевролитов и песчаников с остатками двустворок и обильным растительным детритом | 130м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся слоистые, глинистые и доломитизированные известняки с зернами глауконита; обильные мшанки | 19м |
| Слой 3 D3fm1 | Тонкослоистые известковистые аргиллиты и глинистые известняки, местами битуминозные и пиритизированные; тентакулиты, редкие двустворки и одиночные кораллы | 39м |
| Слой 4 D3fm2 | Известняки, мергели и аргиллиты; обильные двустворки, мшанки, кораллы, брахиоподы, трилобиты и ходы червей | 170м |
| Слой 5 C1t1 | Известняки и доломиты; слоистость параллельная; ходы червей-илоедов, разнообразные брахиоподы | 170м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки и аргиллиты серого цвета; обильные одиночные кораллы, мшанки | 35м |
| Слой 7 C1s1 | На размытой поверхности слоя 6 залегают песчаники грубозернистые косослоистые с остатками наземных растений, асимметричными знаками ряби | 15м |
| Слой 8 P | На размытой поверхности слоя 7 залегают известняки | 33м |

Точка 4

| Слой 1 D3f1 | Аргиллиты с редкими сидеритовыми стяжениями; прослои алевролитов и песчаников с обильными остатками наземных растений | 160м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся массивные известняки и глинистые известняки с прослоями темных известковистых аргиллитов; тентакулиты и редкие мелкие брахиоподы и двустворки; рассеянные кристаллы пирита | 27м |
| Слой 3 D3fm1 | Тонкослоистые известковистые аргиллиты и глинистые известняки, местами битуминозные и пиритизированные; тентакулиты, чешуйки и зубы рыб, редкие двустворки | 73м |
| Слой 4 D3fm2 | Плитчатые известняки, мергели и аргиллиты с зернами глауконита; обильные двустворки, мшанки, кораллы, брахиоподы | 187м |
| Слой 5 C1t1 | Известняки и доломиты; обильные тонкостенные брахиоподы и мшанки | 230м |
| Слой 6 C1t2 | Светлые известняки и аргиллиты; многочисленные одиночные кораллы и мшанки | 27м |
| Слой 7 C1v2 | На размытой поверхности слоя 6 залегают песчаники и алевролиты серого цвета, косослоистые, с остатками наземных растений | 20м |
| Слой 8 C1s1 | Песчаники грубозернистые косослоистые; остатки наземных растений; асимметричные знаки ряби | 25м |
| Слой 9 P | На размытой поверхности слоя 8 залегают известняки | 160м |

Точка 5

| Слой 1 C1v2 | На неровной поверхности пород нижнего палеозоя залегают серые песчаники и алевролиты с углефицированными остатками наземных растений | 25м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1s1 | Известковистые аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; слоистость параллельная; мшанки, морские лилии | 75м |
| Слой 3 P | На размытой поверхности слоя 2 залегают известняки | 30м |

Точка 6

| Слой 1 C1v1 | На неровной поверхности пород нижнего палеозоя залегают серые косослоистые песчаники и алевролиты; остатки наземных растений | 8м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1v2 | Песчаники и алевролиты серые косослоистые с углефицированными остатками наземных растений | 14м |
| Слой 3 C1s1 | Песчаники кварцевые мелкозернистые с линзами оолитовых известняков; в известняках остатки криноидей | 55м |
| Слой 4 P | На размытой поверхности слоя 3 залегают известняки | 25м |

Точка 7

| Слой 1 D3f1 | Серые алевролиты и песчаники с прослоями аргиллитов; цвет пород местами красный; остатки наземных растений, рыб и двустворок; косая слоистость, трещины высыхания | 30м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Переслаивающиеся песчаники и глинистые известняки с глауконитом и волнистой слоистостью; обильные трилобиты, морские лилии и брахиоподы | 18м |
| Слой 3 D3fm1 | Алевролиты и грубые косослоистые песчаники с примесью гравия и мелкой гальки; остатки наземных растений и хорошо окатанный крупный раковинный детрит; горизонты глинистых известняков с железистыми оолитами, кораллами, мшанками, брахиоподами и моллюсками | 20м |
| Слой 4 D3fm2 | Косослоистые песчаники и горизонты глинистых известняков и аргиллитов с волнистой слоистостью; обильные известковые водоросли, двустворки и брахиоподы | 25м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники разнозернистые гравийные с примесью гальки, остатки наземных растений; цвет пород желто-бурый; слоистость косая | 30м |
| Слой 6 C1t2 | Аргиллиты и песчаники; слоистость волнистая, симметричные знаки ряби, редкие брахиоподы | 25м |
| Слой 7 C1s1 | На размытой поверхности слоя 6 залегают песчаники мелкозернистые с линзами оолитовых известняков с криноидеями | 40м |
| Слой 8 P | На размытой поверхности слоя 7 залегают известняки | 25м |

Точка 8

| Слой 1 D3f1 | Серые алевролиты и песчаники с прослоями аргиллитов; цвет пород местами красный; остатки рыб и двустворок; косая слоистость, трещины высыхания | 70м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся слоистые, глинистые и доломитизированные известняки с зернами глауконита; мшанки | 15м |
| Слой 3 D3fm1 | Переслаивающиеся аргиллиты, глинистые и доломитизированные известняки с обильными остатками морской фауны | 30м |
| Слой 4 D3fm2 | Косослоистые песчаники и горизонты глинистых известняков и аргиллитов с волнистой слоистостью; обильные известковые водоросли, двустворки и брахиоподы | 50м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники красноцветные, разнозернистые с линзами гравелитов; прослои известняков, мергелей и аргиллитов; остатки рыб и наземных растений | 65м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки, песчаники и аргиллиты с глауконитом; брахиоподы | 52м |
| Слой 7 C1v1 | Темные песчаники и алевролиты с углистыми прослоями и отпечатками листьев и коры плауновых и папоротников; асимметричные знаки ряби | 10м |
| Слой 8 C1v2 | Песчаники и алевролиты серые косослоистые с углефицированными остатками наземных растений | 20м |
| Слой 9 C1s1 | Песчаники кварцевые мелкозернистые с линзами оолитовых известняков | 25м |
| Слой 10 P | На размытой поверхности слоя 9 залегают известняки | 20м |

Точка 9

| Слой 1 D3f1 | Алевролиты и песчаники с прослоями аргиллитов; цвет пород местами красный; остатки наземных растений и двустворок; косая слоистость, трещины высыхания | 65м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Переслаивающиеся песчаники и глинистые известняки с глауконитом и волнистой слоистостью; обильные трилобиты и брахиоподы | 18м |
| Слой 3 D3fm1 | Алевролиты и грубые косослоистые песчаники с примесью гравия и мелкой гальки; следы наземных животных; горизонты глинистых известняков с железистыми оолитами, кораллами, мшанками, брахиоподами и моллюсками | 24м |
| Слой 4 D3fm2 | Косослоистые песчаники и горизонты глинистых известняков и аргиллитов с волнистой слоистостью; обильные известковые водоросли, двустворки и брахиоподы | 20м |
| Слой 5 C1t2 | На размытой поверхности слоя 4 залегают серые известняки, песчаники и аргиллиты с обильными брахиоподами | 50м |
| Слой 6 C1v1 | Темно-серые песчаники и алевролиты, часто углистые | 15м |
| Слой 7 C1v2 | Аргиллиты с брахиоподами; прослои песчаников с остатками наземных растений | 30м |
| Слой 8 C1s1 | Известняки мшанковые, светлые, с прослоями темных аргиллитов | 58м |
| Слой 9 P | На размытой поверхности слоя 8 залегают известняки | 25м |

Точка 10

| Слой 1 D3f1 | Темные углистые аргиллиты с редкими сидеритовыми стяжениями; прослои алевролитов и песчаников с остатками двустворок и наземных растений | 100м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся глинистые и доломитизированные известняки с зернами глауконита; ходы червей и обильные мшанки | 25м |
| Слой 3 D3fm1 | Переслаивающиеся аргиллиты, глинистые и доломитизированные известняки с колониальными кораллами, мшанками и брахиоподами | 40м |
| Слой 4 D3fm2 | Плитчатые известняки, мергели и аргиллиты с зернами глауконита; обильные двустворки, кораллы, брахиоподы, морские лилии, трилобиты и ходы червей | 130м |
| Слой 5 C1t1 | Известняки и доломиты с редкими трилобитами и обильными брахиоподами | 100м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки и аргиллиты с обильными, хорошей сохранности кораллами и мшанками; зерна глауконита | 20м |
| Слой 7 C1v1 | Песчаники и алевролиты с линзами каменного угля | 12м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты с прослоями песчаников; в аргиллитах брахиоподы, в песчаниках остатки наземных растений | 20м |
| Слой 9 C1s1 | Песчаники мелкозернистые с линзами оолитовых известняков | 40м |
| Слой 10 P | На размытой поверхности слоя 9 залегают известняки | 20м |

Точка 11

| Слой 1 D3f1 | Углистые аргиллиты с редкими сидеритовыми стяжениями; прослои алевролитов и песчаников с остатками пресноводных двустворок | 125м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся слоистые, глинистые и доломитизированные известняки с зернами глауконита; ходы червей и обильные мшанки | 27м |
| Слой 3 D3fm1 | Аргиллиты, глинистые и доломитизированные известняки с колониальными кораллами, мшанками, криноидеями и брахиоподами | 45м |
| Слой 4 D3fm2 | Плитчатые известняки, мергели и аргиллиты с зернами глауконита; обильные двустворки, мшанки, кораллы, брахиоподы, морские лилии, трилобиты и ходы червей | 150м |
| Слой 5 C1t1 | Светлые известняки и доломиты; известковые водоросли, разнообразные многочисленные брахиоподы | 190м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки и аргиллиты серого цвета; мшанки и кораллы | 50м |
| Слой 7 C1v1 | Мелкозернистые песчаники и аргиллиты серого цвета с остатками наземных растений | 10м |
| Слой 8 C1v2 | Серые аргиллиты с брахиоподами, прослои песчаников с редкими остатками наземных растений | 50м |
| Слой 9 C1s1 | Песчаники кварцевые мелкозернистые с линзами оолитовых известняков; слоистость волнистая | 55м |
| Слой 10 P | На размытой поверхности слоя 9 залегают известняки | 25м |

Точка 12

| Слой 1 D3f1 | Темные аргиллиты с редкими сидеритовыми стяжениями; прослои алевролитов и песчаников с остатками двустворок и наземных растений | 157м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся неслоистые известняки и глинистые известняки с прослоями темных известковистых аргиллитов; тентакулиты и редкие мелкие тонкостенные двустворки; рассеянные кристаллы пирита | 72м |
| Слой 3 D3fm1 | Известковистые аргиллиты и глинистые известняки, местами битуминозные и пиритизированные; тентакулиты, редкие одиночные кораллы | 100м |
| Слой 4 D3fm2 | Плитчатые известняки, мергели и аргиллиты; обильные двустворки, мшанки, кораллы, брахиоподы, морские лилии, трилобиты и ходы червей | 165м |
| Слой 5 C1t1 | Массивные известняки и доломиты с редкими тонкостенными брахиоподами | 290м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки серые, тонкослоистые и аргиллиты с редкими мшанками и одиночными кораллами | 75м |
| Слой 7 C1v1 | Песчаники и аргиллиты с норками двустворок, следами наземных животных; редкие отпечатки листьев папоротников | 3м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты, прослои песчаников; остатки брахиопод, отпечатки наземных растений | 70м |
| Слой 9 C1s1 | Песчаники кварцевые мелкозернистые с линзами оолитовых известняков | 70м |
| Слой 10 C1s2 | Песчаники и алевролиты серые косослоистые с остатками наземных растений | 20м |

Точка 13

| Слой 1 D3f1 | Песчаники и доломитизированные аргиллиты с прослоями гипсов и ангидритов; слоистость волнистая | 35м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль и ангидриты с прослоями мергелей | 70м |
| Слой 3 D3fm1 | Интенсивно пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты с прослоями горючих сланцев; слоистость параллельная; редкие тентакулиты, одиночные кораллы и мшанки | 35м |
| Слой 4 D3fm2 | Каменная соль, гипсы и ангидриты с прослоями серых мергелей и аргиллитов красного цвета | 150м |
| Слой 5 C1t1 | Каменная соль, гипсы, ангидриты, чередующиеся с мергелями, аргиллитами обычно красно-бурых цветов; остатки наземных растений | 130м |
| Слой 6 C1t2 | Аргиллиты и песчаники; ходы червей и норки зарывающихся двустворок; симметричные знаки ряби; брахиоподы | 13м |
| Слой 7 C1v1 | Косослоистые мелкозернистые песчаники и аргиллиты серого цвета с многочисленными углефицированными растительными остатками | 15м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты с остатками морских беспозвоночных; песчаники с углефицированными остатками наземных растений | 85м |
| Слой 9 C1s1 | Известковистые аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; мшанки, морские лилии | 105м |
| Слой 10 C1s2 | Аргиллиты, прослои песчаников и известняков серого цвета; зерна шамозита; обильные остатки морских беспозвоночных | 30м |

Точка 14

| Слой 1 C1v1 | На неровной размытой поверхности пород нижнего палеозоя залегают песчаники и аргиллиты с отпечатками листьев папоротниковидных | 15м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1v2 | Аргиллиты с раковинами брахиопод; прослои песчаников | 25м |
| Слой 3 C1s1 | Известковистые аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; мшанки, морские лилии, редкие брахиоподы | 11м |
| Слой 4 C1s2 | Песчаники грубозернистые косослоистые с остатками наземных растений | 20м |

Точка 15

| Слой 1 C1t2 | На неровной размытой поверхности пород нижнего палеозоя залегают аргиллиты и песчаники зеленовато-серые; слоистость волнистая; брахиоподы | 17м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1v1 | Мелкозернистые песчаники и аргиллиты темно-серого цвета, местами углистые | 25м |
| Слой 3 C1v2 | Аргиллиты с брахиоподами, прослои песчаников с растительным детритом | 24м |
| Слой 4 C1s1 | Известняки мшанковые светлые с прослоями аргиллитов темных пиритизированных | 80м |
| Слой 5 C1s2 | Песчаники грубозернистые косослоистые с остатками наземных растений; асимметричные знаки ряби | 15м |

Точка 16

| Слой 1 D3f1 | Красноцветные алевролиты и грубые косослоистые песчаники; линзы конгломератов и брекчий | 14м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1t2 | На размытой поверхности слоя 1 залегают аргиллиты и песчаники с норками зарывающихся двустворок; симметричные знаки ряби, брахиоподы | 35м |
| Слой 3 C1v1 | Косослоистые мелкозернистые песчаники и углистые аргиллиты, с тонкими линзами каменного угля | 13м |
| Слой 4 C1v2 | Серые аргиллиты с брахиоподами, прослои мелкозернистых песчаников с отпечатками растений | 25м |
| Слой 5 C1s1 | Известняки мшанковые с прослоями темных аргиллитов с тонкорассеянным пиритом | 60м |
| Слой 6 P | На неровной размытой поверхности слоя 5 залегают известняки | 20м |

Точка 17

| Слой 1 D3f1 | Пестроцветные алевролиты и грубые косослоистые песчаники; линзы конгломератов и брекчий | 17м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Песчаники и глинистые известняки с волнистой слоистостью; обильные трилобиты, морские лилии и брахиоподы | 13м |
| Слой 3 D3fm1 | Косослоистые мелкозернистые песчаники, прослои грубых песчаников с примесью гравия и гальки, остатки наземных растений | 3м |
| Слой 4 C1t2 | На размытой поверхности слоя 3 залегают известняки с крупными фораминиферами, песчаники и аргиллиты с редкими брахиоподами | 45м |
| Слой 5 C1v1 | Песчаники и аргиллиты серого цвета с редкими отпечатками листьев папоротниковидных растений | 35м |
| Слой 6 C1v2 | Аргиллиты с брахиоподами, прослои песчаников с растительным детритом | 40м |
| Слой 7 C1s1 | Известняки светлые мшанковые с прослоями темных аргиллитов | 70м |
| Слой 8 P | На неровной поверхности слоя 7 залегают известняки | 25м |

Точка 18

| Слой 1 D3f1 | Аргиллиты с трещинами высыхания и грубые косослоистые песчаники с примесью гальки; местами породы красного цвета; остатки наземных растений | 33м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Переслаивающиеся песчаники и глинистые известняки с глауконитом и волнистой слоистостью; обильные морские лилии и брахиоподы | 10м |
| Слой 3 D3fm1 | Косослоистые мелкозернистые песчаники, прослои грубых песчаников с примесью гравия и гальки, остатки наземных растений | 5м |
| Слой 4 D3fm2 | Косослоистые песчаники с горизонтами глинистых известняков и аргиллитов; обильные известковые водоросли, двустворки и брахиоподы | 40м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники красноцветные, разнозернистые, гравийные с примесью гальки, косослоистые; остатки наземных растений | 60м |
| Слой 6 C1t2 | Мшанковые известняки и аргиллиты со следами червей-илоедов; слоистость параллельная | 40м |
| Слой 7 C1v1 | Косослоистые песчаники и аргиллиты с тонкими прослоями каменного угля | 35м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты; прослои известняков с кораллами и тонких песчаников | 45м |
| Слой 9 C1s1 | Аргиллиты темно-серые массивные без ископаемых остатков организмов | 25м |
| Слой 10 C1s2 | Песчаники грубозернистые косослоистые с остатками наземных растений | 22м |

Точка 19

| Слой 2 D3f1 | Аргиллиты со следами капель дождя и грубые косослоистые песчаники с примесью гальки; местами породы красного цвета; обильные остатки наземных растений | 64м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся параллельно слоистые известняки, мергели и алевролиты с обильными брахиоподами, одиночными кораллами и мшанками | 28м |
| Слой 3 D3fm1 | Алевролиты и грубые косослоистые песчаники с примесью гравия и мелкой гальки; остатки наземных растений и скопления битой ракуши; горизонты глинистых известняков с кораллами, мшанками, брахиоподами и моллюсками | 40м |
| Слой 4 D3fm2 | Косослоистые песчаники с горизонтами глинистых известняков и аргиллитов; обильные известковые водоросли, двустворки и брахиоподы | 85м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники красноцветные, разнозернистые, с прослоями гравелитов; остатки рыб и наземных растений; прослои серых известняков с остракодами, мергелей и аргиллитов | 155м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки и аргиллиты, тонкослоистые, с редкими кораллами и мшанками | 50м |
| Слой 7 C1v1 | Темные песчаники и аргиллиты со скоплениями углефицированных остатков наземных растений | 30м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты; прослои известняков с кораллами и песчаников мелкозернистых | 43м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки мшанковые крупнослоистые с прослоями темных аргиллитов с кристаллами пирита | 50м |
| Слой 10 C1s2 | Песчаники и алевролиты серые косослоистые с остатками наземных растений | 23м |

Точка 20

| Слой 1 D3f1 | Углистые аргиллиты с редкими сидеритовыми стяжениями; прослои алевролитов и песчаников с остатками двустворок и наземных растений | 105м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся слоистые, глинистые и доломитизированные известняки с зернами глауконита; ходы червей и мшанки | 10м |
| Слой 3 D3fm1 | Переслаивающиеся аргиллиты, доломитизированные и глинистые известняки; морские лилии, брахиоподы, колониальные кораллы и мшанки | 85м |
| Слой 4 D3fm2 | Плитчатые известняки, мергели и аргиллиты с зернами глауконита; обильные двустворки, мшанки, кораллы, брахиоподы, морские лилии, трилобиты и ходы червей | 166м |
| Слой 5 C1t1 | Светло-серые известняки и доломиты с трилобитами и брахиоподами | 266м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки и аргиллиты, тонкослоистые, с редкими кораллами и мшанками | 100м |
| Слой 7 C1v1 | Песчаники и аргиллиты с норками и раковинами двустворок | 5м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты; прослои известняков с кораллами и песчаников мелкозернистых; редкие зерна глауконита | 80м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки серые мшанковые и темные аргиллиты с пиритом | 80м |
| Слой 10 C1s2 | Песчаники и алевролиты серые кварцевые косослоистые с остатками наземных растений | 35м |

Точка 21

| Слой 1 D3f1 | Песчаники и доломитизированные аргиллиты с линзами ангидритов; волнистая слоистость | 40м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль и ангидриты с прослоями мергелей | 115м |
| Слой 3 D3fm1 | Битуминозные и местами пиритизированные тонколистоватые мергели, аргиллиты и известняки, прослои горючих сланцев с остатками рыб превосходной сохранности | 70м |
| Слой 4 D3fm2 | Каменная соль, гипсы и ангидриты с прослоями серых мергелей и аргиллитов красного цвета | 200м |
| Слой 5 C1t1 | Каменная соль; прослои гипсов и ангидритов, серых мергелей, красных аргиллитов с обрывками наземных растений | 280м |
| Слой 6 C1t2 | Аргиллиты и песчаники; слоистость волнистая; брахиоподы | 120м |
| Слой 7 C1v1 | Песчаники с прослоями известняков и аргиллитов; слоистость волнистая; обильные кораллы, продуктиды, мшанки | 85м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты, прослои известняков с кораллами и песчаников тонкозернистых с двустворками | 65м |
| Слой 9 C1s1 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями каменного угля и известняки с морской фауной | 125м |
| Слой 10 C1s2 | Аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; цвет пород серый; зерна шамозита; обилие кораллов, мшанок и криноидей | 80м |

Точка 22

| Слой 1 D3f1 | Красноцветные алевролиты и грубые косослоистые песчаники; линзы брекчий | 20м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль и ангидриты с прослоями мергелей | 50м |
| Слой 3 D3fm1 | Местами пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты с прослоями горючих сланцев; слоистость параллельная; редкие тентакулиты | 35м |
| Слой 4 D3fm2 | Каменная соль, гипсы и ангидриты с прослоями серых мергелей и аргиллитов красного цвета | 108м |
| Слой 5 C1t1 | Каменная соль с прослоями гипсов, мергелей и аргиллитов | 150м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки, песчаники и аргиллиты с многочисленными брахиоподами; слоистость параллельная | 60м |
| Слой 7 C1v1 | Слоистые песчаники с прослоями известняков и аргиллитов серого цвета, зерна шамозита; брахиоподы | 70м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки светло-серые с конкрециями кремней | 80м |
| Слой 9 C1s1 | Известковистые аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; обилие брахиопод, мшанок, криноидей | 115м |
| Слой 10 C1s2 | Аргиллиты с прослоями песчаников и известняков серого цвета; зерна шамозита; обильные остатки морских беспозвоночных | 50м |

Точка 23

| Слой 1 C1t2 | На неровной поверхности пород нижнего палеозоя залегают известняки, песчаники и аргиллиты с остатками морских беспозвоночных хорошей сохранности | 50м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1v1 | Темные песчаники и аргиллиты с линзовидными прослоями угля | 54м |
| Слой 3 C1v2 | Аргиллиты, прослои известняков с кораллами и песчаников тонкозернистых с двустворками | 50м |
| Слой 4 C1s1 | Известняки светлые мшанковые и темные аргиллиты; редкие кристаллы пирита | 120м |
| Слой 5 C1s2 | Известняки серые водорослевые с прослоями аргиллитов; слоистость параллельная; массивные раковины двустворок, брахиоподы | 40м |

Точка 24

| Слой 1 C1t2 | На неровной поверхности пород нижнего палеозоя залегают фузулиновые известняки, песчаники и аргиллиты; слоистость параллельная, тонкая | 60м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1v1 | Песчаники и углистые аргиллиты; линзы каменного угля | 33м |
| Слой 3 C1v2 | Аргиллиты серые; прослои песчаников, известняков с кораллами | 38м |
| Слой 4 C1s1 | Известняки мшанковые светлые, аргиллиты темно-серые; слоистость параллельная; стяжения пирита | 105м |
| Слой 5 C1s2 | Песчаники грубозернистые с остатками наземных растений; слоистость косая | 20м |

Точка 25

| Слой 1 D3f1 | Красноцветные алевролиты и грубые полимиктовые косослоистые песчаники; линзы конгломератов и брекчий | 25м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Переслаивающиеся песчаники и глинистые известняки с глауконитом и волнистой слоистостью; обильные трилобиты, морские лилии и брахиоподы | 10м |
| Слой 3 C1t2 | На размытой поверхности слоя 2 залегают известняки мшанковые светло-серые, массивные | 65м |
| Слой 4 C1v1 | Песчаники среднезернистые, с прослоями известняков и аргиллитов; цвет от белого до темно-серого; многочисленные хорошей сохранности брахиоподы, аммоноидеи | 10м |
| Слой 5 C1v2 | Аргиллиты, прослои известняков с кораллами и тонкозернистых песчаников с двустворками | 60м |
| Слой 6 C1s1 | Аргиллиты темно-серые массивные без ископаемых остатков организмов | 18м |
| Слой 7 C1s2 | Известняки серые водорослевые с прослоями аргиллитов; брахиоподы, крупные двустворки | 30м |

Точка 26

| Слой 1 D3f1 | Аргиллиты с трещинами высыхания и грубые полимиктовые косослоистые песчаники с примесью гальки; местами породы красного цвета; остатки наземных растений | 50м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Песчаники и глинистые известняки с глауконитом и волнистой слоистостью; обильные трилобиты, морские лилии и брахиоподы | 20м |
| Слой 3 D3fm2 | Песчаники с горизонтами глинистых известняков и аргиллитов; слоистость волнистая; обильные известковые водоросли, двустворки и брахиоподы | 20м |
| Слой 4 C1t1 | Песчаники красные, косослоистые, часто грубозернистые с галькой | 52м |
| Слой 5 C1t2 | Известняки светло-серые мшанковые массивные | 60м |
| Слой 6 C1v1 | Песчаники с прослоями известняков и аргиллитов; слоистость волнистая; зерна шамозита; брахиоподы, кораллы | 16м |
| Слой 7 C1v2 | Аргиллиты серые слоистые, прослои известняков с кораллами и тонкозернистых песчаников | 65м |
| Слой 8 C1s1 | Аргиллиты темно-серые массивные без ископаемых остатков организмов | 20м |
| Слой 9 C1s2 | Известняки серые водорослевые с прослоями аргиллитов; крупные двустворки и брахиоподы | 25м |

Точка 27

| Слой 1 D3f1 | Алевролиты, аргиллиты и глинистые известняки с зернами глауконита и сидеритом; слоистость параллельная; трилобиты, мшанки, аммоноидеи и обильные брахиоподы. | 58м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся параллельно слоистые известняки, мергели и алевролиты с брахиоподами, одиночными кораллами и мшанками | 46м |
| Слой 3 D3fm1 | Алевролиты и грубые косослоистые песчаники с примесью гравия и мелкой гальки; остатки наземных растений и скопления битой ракуши; горизонты глинистых известняков с железистыми оолитами, кораллами, мшанками, брахиоподами и моллюсками | 50м |
| Слой 4 D3fm2 | Плитчатые известняки, мергели и аргиллиты с зернами глауконита; обильные двустворки, мшанки, кораллы, брахиоподы, морские лилии, трилобиты и ходы червей | 100м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники красноцветные, разнозернистые, с прослоями гравелитов, с остатками рыб и наземных растений; прослои серых известняков, мергелей и аргиллитов | 250м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки и аргиллиты с мшанками, ходами червей-илоедов; редкие зерна глауконита | 115м |
| Слой 7 C1v1 | Песчаники серые с прослоями известняков и аргиллитов, с редкими брахиоподами, мшанками | 16м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты серые с прослоями известняков и песчаников; двустворки, кораллы | 58м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки мшанковые, плитчатые с прослоями аргиллитов темных, пиритизированных | 110м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки серого цвета с прослоями аргиллитов; водоросли, двустворки, брахиоподы | 25м |

Точка 28

| Слой 1 D3f1 | Алевролиты, аргиллиты и глинистые известняки с сидеритом; слоистость параллельная; трилобиты, аммоноидеи и обильные брахиоподы. | 115м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся слоистые, глинистые и доломитизированные известняки с зернами глауконита; обильные мшанки | 80м |
| Слой 3 D3fm1 | Чередующиеся алевролиты и грубые косослоистые песчаники с примесью гравия и мелкой гальки; остатки наземных растений и скопления битой ракуши; горизонты глинистых известняков с железистыми оолитами, кораллами, мшанками, брахиоподами и моллюсками | 100м |
| Слой 4 D3fm2 | Плитчатые известняки, мергели и аргиллиты с зернами глауконита; обильные двустворки, мшанки, кораллы, брахиоподы, морские лилии, трилобиты и ходы червей | 165м |
| Слой 5 C1t1 | Известняки и доломиты с одиночными кораллами, разнообразными брахиоподами и трилобитами | 300м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки темно-серые, тонкослоистые с мшанками и аргиллиты; глауконит | 160м |
| Слой 7 C1v1 | Песчаники с прослоями известняков и аргиллитов; брахиоподы, кораллы | 15м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты светло-серые с прослоями известняков и песчаников; слоистость параллельная; двустворки, кораллы, редкие брахиоподы | 75м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки серые мшанковые и прослои темных аргиллитов с пиритом | 125м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки водорослевые серые; прослои аргиллитов; железистые оолиты; брахиоподы | 30м |

Точка 29

| Слой 1 D3f1 | Песчаники и доломитизированные аргиллиты, гипс; слоистость волнистая | 75м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль с прослоями мергелей | 80м |
| Слой 3 D3fm1 | Интенсивно пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты; прослои горючих сланцев с остатками рыб превосходной сохранности и тентакулитами | 100м |
| Слой 4 D3fm2 | Каменная соль, гипсы и ангидриты с прослоями серых мергелей и аргиллитов красного цвета | 155м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники красные, грубозернистые с линзами конгломератов; обильный растительный детрит | 50м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки фузулиновые, песчаники и аргиллиты; слоистость параллельная | 126м |
| Слой 7 C1v1 | Песчаники шамозитовые с прослоями известняков и аргиллитов; кораллы и мшанки | 109м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты светло-серые с прослоями известняков с кораллами и песчаников с двустворками | 35м |
| Слой 9 C1s1 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с брахиоподами | 101м |
| Слой 10 C1s2 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с кораллами | 125м |

Точка 30

| Слой 1 D3f1 | Песчаники и доломитизированные аргиллиты с тонкими пропластками гипсов и ангидритов | 56м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль с прослоями мергелей | 105м |
| Слой 3 D3fm1 | Интенсивно пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты с прослоями горючих сланцев; слоистость параллельная; редкие тентакулиты и одиночные кораллы | 80м |
| Слой 4 D3fm2 | Каменная соль, гипсы и ангидриты с прослоями серых мергелей и аргиллитов красного цвета | 220м |
| Слой 5 C1t1 | Каменная соль; прослои гипсов и ангидритов, серых мергелей, красных аргиллитов с обрывками растений | 250м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки слоистые, серые песчаники и аргиллиты; брахиоподы | 140м |
| Слой 7 C1v1 | Серые аргиллиты и известняки с многочисленными мшанками, двустворками, брахиоподами | 53м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки светло-серые с конкрециями кремней; слоистость параллельная | 90м |
| Слой 9 C1s1 | Известковистые аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; обилие брахиопод и мшанок | 110м |
| Слой 10 C1s2 | Аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; обильные брахиоподы, мшанки, кораллы | 100м |

Точка 31

| Слой 1 D3f1 | Песчаники и доломитизированные аргиллиты с гипсом и ангидритом; волнистая слоистость | 35м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль с прослоями мергелей | 100м |
| Слой 3 D3fm1 | Пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты с прослоями горючих сланцев; слоистость параллельная; редкие тентакулиты | 65м |
| Слой 4 D3fm2 | Каменная соль, гипсы и ангидриты с прослоями серых мергелей и аргиллитов красного цвета | 221м |
| Слой 5 C1t1 | Каменная соль с прослоями гипсов и ангидритов, мергелей, пестрых аргиллитов с остатками растений | 230м |
| Слой 6 C1t2 | Светлые известняки мшанковые массивной текстуры | 150м |
| Слой 7 C1v1 | Аргиллиты и известняки, слоистые, светло-серые с брахиоподами и мшанками | 40м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки светло-серые с конкрециями кремней | 90м |
| Слой 9 C1s1 | Известковистые аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; обилие одиночных кораллов и брахиопод | 119м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки водорослевые, прослои аргиллитов; редкие мшанки, обильные двустворки и брахиоподы | 80м |

Точка 32

| Слой 1 D3f1 | Песчаники и доломитизированные аргиллиты с прослоями гипсов, ангидритов и линзами каменной соли | 30м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль с прослоями мергелей | 85м |
| Слой 3 D3fm1 | Интенсивно пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты с прослоями горючих сланцев; слоистость параллельная; редкие тентакулиты и мшанки | 60м |
| Слой 4 D3fm2 | Каменная соль, гипсы и ангидриты с прослоями серых мергелей и аргиллитов красного цвета | 227м |
| Слой 5 C1t1 | Каменная соль с прослоями гипсов, серых мергелей, пестрой окраски аргиллитов | 250м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки мшанковые массивные | 150м |
| Слой 7 C1v1 | Аргиллиты и известняки серые; слоистость параллельная; сидеритовые стяжения; брахиоподы | 30м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки светло-серые с конкрециями кремней | 85м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки мшанковые с прослоями темных аргиллитов с пиритом | 87м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки серые тонкоплитчатые с прослоями аргиллитов, обильными мшанками и брахиоподами | 85м |

Точка 33

| Слой 1 D3f1 | Аргиллиты с трещинами высыхания и грубые пестроцветные косослоистые песчаники с примесью гальки | 25м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Переслаивающиеся песчаники и глинистые известняки с глауконитом и волнистой слоистостью; обильные брахиоподы | 15м |
| Слой 3 D3fm1 | Косослоистые мелкозернистые песчаники, прослои грубых песчаников с примесью гравия и гальки, остатки наземных растений | 5м |
| Слой 4 D3fm2 | Косослоистые песчаники с горизонтами глинистых известняков и аргиллитов; обильные известковые водоросли, двустворки и брахиоподы | 15м |
| Слой 5 C1t1 | Красноцветные косослоистые, часто грубые песчаники с примесью гальки; растительный детрит | 60м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки мшанковые, плитчатые | 80м |
| Слой 7 C1v1 | Аргиллиты и известняки слоистые, серые; мшанки, брахиоподы | 20м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты светло-серые с прослоями известняков и песчаников; кораллы, брахиоподы | 75м |
| Слой 9 C1s1 | Аргиллиты темно-серые массивные без ископаемых остатков организмов | 23м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки темные, тонкопараллельнослоистые, без ископаемых остатков организмов | 30м |

Точка 34

| Слой 1 D3f1 | Аргиллиты с трещинами высыхания и грубые косослоистые песчаники с примесью гальки; местами породы красного цвета; остатки наземных растений | 55м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Переслаивающиеся песчаники и глинистые известняки с глауконитом и волнистой слоистостью; обильные трилобиты, морские лилии и брахиоподы | 20м |
| Слой 3 D3fm1 | Косослоистые мелкозернистые песчаники, прослои грубых песчаников с примесью гальки, остатки наземных растений | 20м |
| Слой 4 D3fm2 | Известняки, мергели и аргиллиты с зернами глауконита; обильные двустворки, мшанки, кораллы, брахиоподы, морские лилии, трилобиты и ходы червей | 40м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники буровато-красные, разнозернистые, местами гравийные, с остатками рыб; прослои серых известняков, мергелей и аргиллитов | 100м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки светло-серые, тонкодетритовые, массивные; многочисленные мшанки | 75м |
| Слой 7 C1v1 | Аргиллиты и известняки тонкоплитчатые, с обильными, хорошо сохранившимися мшанками, брахиоподами, двустворками | 18м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты с прослоями известняков и песчаников; кораллы, двустворки, брахиоподы | 75м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки серые мшанковые, прослои темных аргиллитов | 98м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки темные, тонкослоистые, без ископаемых остатков организмов | 25м |

Точка 35

| Слой 1 D3f1 | Алевролиты, аргиллиты и глинистые известняки с зернами глауконита и сидеритом; слоистость параллельная; трилобиты, мшанки, аммоноидеи и брахиоподы. | 105м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся параллельно слоистые известняки, мергели и алевролиты с обильными брахиоподами и мшанками | 50м |
| Слой 3 D3fm1 | Алевролиты и грубые косослоистые песчаники с примесью гравия и мелкой гальки; остатки наземных растений и скопления битой ракуши; горизонты глинистых известняков с железистыми оолитами, кораллами, мшанками и брахиоподами | 115м |
| Слой 4 D3fm2 | Известняки, мергели и аргиллиты с зернами глауконита; двустворки, мшанки, кораллы, брахиоподы, морские лилии и трилобиты | 150м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники разнозернистые, часто с примесью гравия, красноцветные; прослои известняков с зернами глауконита, мергелей и аргиллитов | 205м |
| Слой 6 C1t2 | Слоистые известняки и аргиллиты с брахиоподами, мшанками и кораллами | 140м |
| Слой 7 C1v1 | Песчаники с прослоями известняков и аргиллитов; шамозит; брахиоподы, кораллы, мшанки | 20м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты с прослоями известняков и песчаников, обильные кораллы и брахиоподы | 67м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки толстоплитчатые с мшанками; прослои темных слоистых аргиллитов с пиритом | 92м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки серые водорослевые; прослои аргиллитов; слоистость параллельная; железистые оолиты; остатки мшанок, брахиопод | 50м |

Точка 36

| Слой 1 D3f1 | Аргиллиты со следами капель дождя и грубые косослоистые песчаники с примесью гальки; местами породы красного цвета; остатки наземных растений | 15м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Красноцветные косослоистые песчаники и алевролиты; трещины высыхания, следы капель дождя, псевдоморфозы по кристаллам соли | 65м |
| Слой 3 D3fm1 | Мелкозернистые песчаники с симметричными знаками ряби на поверхности напластования; прослои известняков и мергелей с редкими брахиоподами и трилобитами | 60м |
| Слой 4 D3fm2 | Красноцветные косослоистые песчаники и конгломераты с линзами глинистых доломитов | 60м |
| Слой 5 C1t2 | На размытой поверхности слоя 4 залегают алевролиты и песчаники; двустворки, гастроподы; симметричные знаки ряби | 75м |
| Слой 6 C1v1 | Песчаники с прослоями известняков и аргиллитов; волнистая слоистость, обильные брахиоподы | 80м |
| Слой 8 C1v2 | Песчаники и аргиллиты серого цвета; брахиоподы, двустворки, редкие остатки наземных растений | 20м |
| Слой 9 C1s1 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с кораллами | 60м |
| Слой 10 C1s2 | Песчаники грубозернистые косослоистые с остатками наземных растений | 87м |

Точка 37

| Слой 1 D3f1 | Аргиллиты со следами наземных животных и грубые косослоистые песчаники с примесью гальки; местами породы красного цвета; остатки наземных растений | 50м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Красноцветные косослоистые песчаники и алевролиты; трещины высыхания, псевдоморфозы по кристаллам соли | 75м |
| Слой 3 D3fm1 | Пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты с прослоями горючих сланцев; слоистость параллельная; редкие тентакулиты, одиночные кораллы и мшанки | 110м |
| Слой 4 D3fm2 | Красноцветные косослоистые песчаники и конгломераты с прослоями глинистых доломитов | 80м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники красноцветные, грубозернистые, косослоистые с линзами конгломератов; остатки наземных растений | 45м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки, песчаники и аргиллиты с богатым комплексом брахиопод, криноидей | 80м |
| Слой 7 C1v1 | Аргиллиты и известняки мшанковые светло-серого цвета | 43м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки с конкрециями кремней | 45м |
| Слой 9 C1s1 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с кораллами | 130м |
| Слой 10 C1s2 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с кораллами | 150м |

Точка 38

| Слой 1 D3f1 | Аргиллиты с трещинами высыхания и грубые косослоистые песчаники; местами породы красного цвета; остатки пресноводных двустворок | 20м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Косослоистые песчаники и алевролиты; трещины высыхания, следы капель дождя, псевдоморфозы по кристаллам соли | 50м |
| Слой 3 D3fm1 | Мелкозернистые песчаники с симметричными знаками ряби; прослои известняков и мергелей с редкими брахиоподами и трилобитами | 105м |
| Слой 4 D3fm2 | Красноцветные косослоистые песчаники и конгломераты с линзами глинистых доломитов | 40м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники пестрой окраски, грубозернистые, косослоистые с линзами конгломератов; в песчаниках растительный детрит | 35м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки, песчаники и аргиллиты; глауконит; параллельная слоистость; брахиоподы | 75м |
| Слой 7 C1v1 | Аргиллиты и известняки с редкими одиночными кораллами; стяжения сидерита | 36м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки светло-серые слоистые с конкрециями кремней | 50м |
| Слой 9 C1s1 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с брахиоподами и кораллами | 135м |
| Слой 10 C1s2 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с кораллами | 175м |

Точка 39

| Слой 1 D3f1 | Песчаники и доломитизированные аргиллиты с гипсами | 80м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль и ангидриты с прослоями мергелей | 110м |
| Слой 3 D3fm1 | Интенсивно пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты с прослоями горючих сланцев; редкие тентакулиты, одиночные кораллы и мшанки | 107м |
| Слой 4 D3fm2 | Каменная соль, гипсы и ангидриты с прослоями серых мергелей и аргиллитов красного цвета | 200м |
| Слой 5 C1t1 | Каменная соль; прослои гипсов и ангидритов, серых мергелей, красных аргиллитов с остатками растений | 300м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки толстослоистые, мшанковые | 150м |
| Слой 7 C1v1 | Известняки плитчатые, прослоями аргиллиты; редкие брахиоподы | 35м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки светлые, тонкослоистые, с конкрециями кремней | 95м |
| Слой 9 C1s1 | Известковистые аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; брахиоподы и мшанки | 130м |
| Слой 10 C1s2 | Аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; обильные кораллы и брахиоподы | 100м |

Точка 40

| Слой 1 D3f1 | Алевролиты, аргиллиты и глинистые известняки с зернами глауконита и сидеритом; трилобиты, мшанки, аммоноидеи и обильные брахиоподы. | 105м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль и ангидриты с прослоями мергелей | 50м |
| Слой 3 D3fm1 | Интенсивно пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты с прослоями горючих сланцев; слоистость параллельная; редкие тентакулиты, одиночные кораллы и мшанки | 102м |
| Слой 4 D3fm2 | Каменная соль, гипсы и ангидриты с прослоями серых мергелей и аргиллитов красного цвета | 180м |
| Слой 5 C1t1 | Каменная соль; прослои гипсов и ангидритов, серых мергелей, красных аргиллитов | 280м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки детритовые массивные; многочисленные мшанки | 155м |
| Слой 7 C1v1 | Известняки плитчатые, прослоями аргиллиты; редкие тонкостенные брахиоподы | 30м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки с конкрециями кремней; слоистость параллельная | 80м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки мшанковые с прослоями аргиллитов темно-серого цвета | 100м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки темные, тонкопараллельнослоистые, без ископаемых остатков организмов | 55м |

Точка 41

| Слой 1 D3f1 | Алевролиты, аргиллиты и глинистые известняки с зернами глауконита и сидеритом; слоистость параллельная; брахиоподы, аммоноидеи и обильные трилобиты. | 100м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль и ангидриты с прослоями мергелей | 55м |
| Слой 3 D3fm1 | Интенсивно пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты с прослоями горючих сланцев; слоистость параллельная; редкие тентакулиты, одиночные кораллы и мшанки | 80м |
| Слой 4 D3fm2 | Каменная соль, гипсы и ангидриты с прослоями мергелей и аргиллитов красного цвета | 160м |
| Слой 5 C1t1 | Каменная и калийная соль; прослои гипсов и ангидритов, серых мергелей красных песчаников и аргиллитов с остатками растений | 250м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки светло-серые, массивные, с мшанками | 150м |
| Слой 7 C1v1 | Известняки плитчатые, прослоями аргиллиты; редкие одиночные кораллы; стяжения сидерита | 50м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки серые, тонкослоистые | 85м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки мшанковые с прослоями пиритизированных аргиллитов темно-серого цвета | 100м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки темные, без ископаемых остатков организмов, с тонкой параллельной слоистостью | 70м |

Точка 42

| Слой 1 D3f1 | Алевролиты, аргиллиты и глинистые известняки с зернами глауконита и сидеритом; слоистость параллельная; трилобиты, мшанки, аммоноидеи и обильные брахиоподы. | 110м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Чередующиеся параллельно слоистые известняки, мергели и алевролиты с обильными брахиоподами, одиночными кораллами и мшанками | 25м |
| Слой 3 D3fm1 | Алевролиты и грубые косослоистые песчаники с примесью гальки; остатки наземных растений и скопления битой ракуши; горизонты глинистых известняков с железистыми оолитами, кораллами, мшанками, брахиоподами и моллюсками | 160м |
| Слой 4 D3fm2 | Массивные водорослевые известняки с колониальными кораллами | 203м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники красноцветные, разнозернистые с линзами гравелитов, с остатками растений, прослои известняков, мергелей и аргиллитов | 300м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки серые, тонкослоистые с редкими одиночными кораллами и мшанками | 148м |
| Слой 7 C1v1 | Аргиллиты и известняки тонкоплитчатые, с ветвистыми мшанками, тонкостенными брахиоподами и двустворками | 35м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты с прослоями известняков и песчаников, с обильными кораллами, брахиоподами, двустворками | 100м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки мшанковые с прослоями аргиллитов темно-серого цвета с редкими кристаллами пирита | 60м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки темные, тонкослоистые, без ископаемых остатков организмов | 75м |

Точка 43

| Слой 1 C1t2 | На неровной поверхности пород нижнего палеозоя залегают известняки, песчаники и аргиллиты с многочисленными брахиоподами; слоистость параллельная | 60м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1v1 | Серые аргиллиты и известняки с многочисленными мшанками, двустворками, брахиоподами | 47м |
| Слой 3 C1v2 | Аргиллиты светло-серые с прослоями известняков с кораллами и песчаников с двустворками | 32м |
| Слой 4 C1s2 | На размытой поверхности слоя 3 залегают песчаники косослоистые с растительным детритом | 140м |

Точка 44

| Слой 1 D3fm1 | На неровной поверхности пород нижнего палеозоя залегают мелкозернистые песчаники с симметричными знаками ряби на поверхности напластования; прослои известняков и мергелей с редкими брахиоподами | 50м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1t2 | На размытой поверхности слоя 1 залегают известняки, песчаники и аргиллиты с богатым комплексом брахиопод, криноидей | 80м |
| Слой 3 C1v1 | Известняки плитчатые, прослоями аргиллиты; редкие одиночные кораллы и брахиоподы | 44м |
| Слой 4 C1v2 | Аргиллиты светло-серые с прослоями известняков с кораллами и песчаников с двустворками | 45м |
| Слой 5 C1s1 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с кораллами | 50м |
| Слой 6 C1s2 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с кораллами | 160м |
| Слой 7 P | На размытой поверхности слоя 6 залегают известняки | 28м |

Точка 45

| Слой 1 D3f1 | Песчаники и доломитизированные аргиллиты с прослоями гипсов и ангидритов; слоистость волнистая | 35м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Красноцветные косослоистые песчаники и алевролиты; следы капель дождя, псевдоморфозы по кристаллам соли | 35м |
| Слой 3 D3fm1 | Мелкозернистые песчаники с симметричными знаками ряби; прослои известняков и мергелей с редкими трилобитами | 115м |
| Слой 4 D3fm2 | Красноцветные косослоистые песчаники и конгломераты с линзами глинистых доломитов | 285м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники красноцветные, разнозернистые, с примесью гравия и щебня, с линзами брекчий, неяснослоистые, с растительным детритом | 30м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки светло-серые, детритовые, толстослоистые; многочисленные мшанки | 160м |
| Слой 7 C1v1 | Известняки плитчатые, прослоями аргиллиты; редкие одиночные кораллы; стяжения сидерита | 47м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки светло-серые с конкрециями кремней; слоистость параллельная | 55м |
| Слой 9 C1s1 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с кораллами | 130м |
| Слой 10 C1s2 | Чередующиеся песчаники, аргиллиты с прослоями угля и известняки с морской фауной | 165м |
| Слой 11 P | На размытой поверхности слоя 10 залегают известняки | 25м |

Точка 46

| Слой 1 C1t1 | Песчаники красноцветные, разнозернистые, гравийные, с примесью щебня, массивные, с растительным детритом | 45м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1t2 | Известняки темно-серые, тонкослоистые, с редкими мшанками | 170м |
| Слой 3 C1v1 | Известняки серые, массивные, без ископаемых остатков организмов | 55м |
| Слой 4 C1v2 | Аргиллиты и известняки светло-серые с конкрециями кремней; слоистость параллельная | 90м |
| Слой 5 C1s1 | Известковистые аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; брахиоподы и мшанки | 112м |
| Слой 6 C1s2 | Аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; обильные кораллы и брахиоподы | 128 |
| Слой 7 P | На размытой поверхности слоя 6 залегают известняки | 20м |

Точка 47

| Слой 1 C1t1 | Песчаники буровато-красные, грубозернистые, косослоистые; линзы конгломератов; остатки наземных растений | 58м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 C1t2 | Известняки темно-серые, тонкослоистые, с редкими кораллами и мшанками | 190м |
| Слой 3 C1v1 | Известняки серые, массивные, без ископаемых остатков организмов | 60м |
| Слой 4 C1v2 | Аргиллиты и известняки светло-серые с конкрециями кремней; слоистость параллельная | 112м |
| Слой 5 C1s1 | Известковистые аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; брахиоподы и мшанки | 105м |
| Слой 6 C1s2 | Аргиллиты с прослоями песчаников и известняков; обильные кораллы и брахиоподы | 110м |
| Слой 7 P | На размытой поверхности слоя 6 залегают известняки | 40м |

Точка 48

| Слой 1 D3f1 | Песчаники и доломитизированные аргиллиты с прослоями гипсов и ангидритов; слоистость волнистая | 25м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Красноцветные косослоистые песчаники и алевролиты; трещины высыхания, следы капель дождя, псевдоморфозы по кристаллам соли | 130м |
| Слой 3 D3fm1 | Мелкозернистые песчаники с симметричными знаками ряби на поверхности напластования; прослои известняков и мергелей с редкими брахиоподами и трилобитами | 135м |
| Слой 4 D3fm2 | Красноцветные косослоистые песчаники и конгломераты с линзами глинистых доломитов | 285м |
| Слой 5 C1t1 | Каменная и калийная соль; прослои гипсов и ангидритов, серых мергелей красных песчаников и аргиллитов с остатками растений | 300м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки темно-серые, тонкослоистые с редкими одиночными кораллами и мшанками | 180м |
| Слой 7 C1v1 | Известняки серые, массивные, без ископаемых остатков организмов | 67м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты и известняки светло-серые с конкрециями кремней; слоистость параллельная | 102м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки мшанковые с прослоями аргиллитов темно-серого цвета | 94м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки серые тонкоплитчатые с прослоями аргиллитов, обильными мшанками и брахиоподами | 82м |
| Слой 11 P | На размытой поверхности слоя 10 залегают известняки | 30м |

Точка 49

| Слой 1 D3f1 | Алевролиты, аргиллиты и глинистые известняки с зернами глауконита; слоистость параллельная; трилобиты, мшанки и обильные брахиоподы. | 125м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 D3f2 | Каменная соль и ангидриты с прослоями мергелей | 170м |
| Слой 3 D3fm1 | Интенсивно пиритизированные битуминозные известняки, мергели и аргиллиты с прослоями горючих сланцев; слоистость параллельная; редкие одиночные кораллы и тонкостенные двустворки | 250м |
| Слой 4 D3fm2 | Массивные фитогенные известняки с колониальными кораллами | 300м |
| Слой 5 C1t1 | Песчаники красноцветные, разнозернистые с прослоями гравелитов, с остатками растений, прослои известняков, мергелей и аргиллитов | 250м |
| Слой 6 C1t2 | Известняки темно-серые, тонкослоистые, с редкими мшанками | 200м |
| Слой 7 C1v1 | Известняки плитчатые, прослоями аргиллиты; редкие одиночные кораллы; стяжения сидерита | 47м |
| Слой 8 C1v2 | Аргиллиты светло-серые с прослоями известняков с кораллами и песчаников с двустворками | 90м |
| Слой 9 C1s1 | Известняки мшанковые с прослоями аргиллитов темно-серого цвета | 80м |
| Слой 10 C1s2 | Известняки темные, тонкослоистые, без ископаемых остатков организмов | 85м |
| Слой 11 P | На размытой поверхности слоя 10 залегают известняки | 35м |

Точка 201

| Слой 1 J2a-bt | На размытой неровной поверхности пород верхнего палеозоя залегают пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 20м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2k | Глины серые и черные, тонкослоистые с аммонитами; отдельные зерна глауконита, выделения пирита | 35м |
| Слой 3 J3o-km | Глины серые, карбонатные, тонкослоистые; зерна глауконита; редкие тонкостенные двустворки и планктонные фораминиферы | 30м |
| Слой 4 J3tt | Глины темные, известковистые, битуминозные; в глинах редкие прослои песков мелкозернистых, глауконитовых; аммониты, планктонные фораминиферы, конкреции фосфоритов | 26м |
| Слой 5 K1b-v | Глины темно-серые, слоистые, с брахиоподами-теребратулидами и остракодами; стяжения сидерита | 120м |
| Слой 6 K1g-br | Глины темные; в глинах отдельные прослои песков мелкозернистых, глауконитовых; аммониты, планктонные фораминиферы, конкреции фосфоритов | 110м |
| Слой 7 K1a-al | На размытой поверхности слоя 6 залегают пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; отдельные линзовидные прослои грубозернистых косослоистых песков; остатки морских беспозвоночных и растительный детрит | 15м |
| Слой 8 K2s | Мергели светло-серые, чередующиеся с песками тонкозернистыми | 20м |
| Слой 9 K2t-k | Глины зеленовато-серые, с прослоями песков; в глинах следы птиц, в песках скопления двустворок, брахиопод, аммонитов, ростров белемнитов | 15м |
| Слой 10 K2st-km | Писчий мел с редкими рострами белемнитов | 15м |
| Слой 11 K2m | Глины зеленоватые, с прослоями мелоподобного мергеля; в мергелях белемниты, аммониты и планктонные фораминиферы | 45м |

Точка 202

| Слой 1 J1 | Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая, сортировка и слабая степень окатанности обломочного материала | 50м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 40м |
| Слой 3 J2k | Глины темные, карбонатные, пиритизированные, с прослоями серых алевритов и тонких песков; слоистость параллельная; обильные аммониты, брахиоподы и гастроподы | 25м |
| Слой 4 J3o-km | Чередование песков мелкозернистых, кварцевых и глин; слоистость параллельная; редкие зерна глауконита; аммониты и двустворки | 18м |
| Слой 5 J3tt | Глины темные, известковистые, битуминозные; в глинах редкие прослои песков мелкозернистых; аммониты, планктонные фораминиферы, конкреции фосфоритов | 15м |
| Слой 6 K1b-v | Глины серые и зеленые, с прослоями песков; слоистость волнистая; шамозит; остатки морских беспозвоночных | 40м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; в песках прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 40м |
| Слой 8 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; отдельные линзовидные прослои грубозернистых косослоистых песков; остатки морских беспозвоночных, растительный детрит | 20м |
| Слой 9 K2s | Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость волнистая, местами косая; растительный детрит, двустворки, гастроподы | 10м |
| Слой 10 K2t-k | Глинистые известняки светло-серого цвета с отдельными прослоями мелкозернистых песков; в известняках двустворки, аммониты, ходы червей-илоедов | 60м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые, с прослоями писчего мела; аммониты, планктонные фораминиферы | 25м |
| Слой 12 K2m | Чередование песков серых, кварцевых, мелкозернистых и мергелей светло-серых; брахиоподы, колониальные кораллы, бентосные фораминиферы, растительный детрит | 21м |

Точка 203

| Слой 1 J1 | Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая сортировка и слабая окатанность обломочного материала | 30м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками | 30м |
| Слой 3 J2k | Пески глауконитовые, грязно-зеленые, с прослоями глин черных, пластичных; в песках аммониты и белемниты, брахиоподы и двустворки; в глинах обломки углефицированной древесины | 20м |
| Слой 4 J3o-km | Пески мелкозернистые, кварцевые, с зернами глауконита; слоистость волнистая, местами симметричные знаки ряби; гастроподы и двустворки | 12м |
| Слой 5 K2t-k | На размытой поверхности слоя 4 залегают глины зеленовато-серые, с прослоями песков; обильные двустворки, брахиоподы, аммониты, белемниты | 20м |
| Слой 6 K2st-km | Глины темно-серые, с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 23м |
| Слой 7 N | На размытой поверхности слоя 6 залегают грубозернистые пески | 10м |

Точка 204

| Слой 1 J2k | На размытой поверхности пород верхнего палеозоя залегают пески мелкозернистые, кварцевые, глауконитовые; слоистость параллельная и волнистая; обильные аммониты | 10м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 K2t-k | На размытой поверхности слоя 1 залегают глины зеленовато-серые с прослоями песков; обильные двустворки, брахиоподы, аммониты и белемниты | 18м |
| Слой 3 K2st-km | Глины темно-серые, с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 17м |
| Слой 4 N | На размытой поверхности слоя 3 залегают грубозернистые пески | 8м |

Точка 205

| Слой 1 J3o-km | На неровной размытой поверхности пород верхнего палеозоя залегают пески мелкозернистые, кварцевые, с зернами глауконита; слоистость волнистая, местами симметричные знаки ряби; гастроподы и двустворки | 5м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 K1a-al | На размытой поверхности слоя 1 залегают пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; отдельные линзовидные прослои песков грубозернистых косослоистых; остатки морских беспозвоночных, растительный детрит | 15м |
| Слой 3 K2s | Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость волнистая, местами косая; растительный детрит, двустворки, гастроподы | 8м |
| Слой 4 K2t-k | Глины зеленовато-серые с прослоями песков; обильные двустворки, брахиоподы, аммониты и белемниты | 24м |
| Слой 5 K2st-km | Глины темно-серые, с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 19м |
| Слой 6 K2m | Чередование песков серых, кварцевых, мелкозернистых и мергелей светло-серых; брахиоподы, колониальные кораллы, бентосные фораминиферы, растительный детрит | 24м |

Точка 206

| Слой 1 J1 | Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая сортировка и слабая окатанность обломочного материала | 50м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 12м |
| Слой 3 J2k | Пески аркозовые, разнозернистые; косая слоистость; скопления костей наземных рептилии | 3м |
| Слой 4 K2t-k | На размытой поверхности слоя 3 залегают пески разнозернистые, полимиктовые, косослоистые; кости наземных рептилий и рыб | 13м |
| Слой 5 K2st-km | Пески грязно-зеленые, кварцевые, глауконитовые; прослои черных глин; слоистость волнистая; аммониты, двустворки | 12м |
| Слой 6 K2m | Глины зеленоватые с прослоями мелоподобного мергеля; в мергелях белемниты, аммониты и планктонные фораминиферы | 20м |

Точка 207

| Слой 1 K2m | На размытой поверхности пород верхнего палеозоя залегают пески косослоистые с линзами гравия; содержат скопления битой ракуши и растительных остатков | 4м |
| --- | --- | --- |

Точка 208

| Слой 1 J2a-bt | На размытой неровной поверхности пород верхнего палеозоя залегают пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 24м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2k | Глины черные, тонкослоистые, с аммонитами; отдельные зерна шамозита, выделения пирита | 36м |
| Слой 3 J3o-km | Глины серые, карбонатные, тонкослоистые; зерна глауконита; редкие тонкостенные двустворки и планктонные фораминиферы | 42м |
| Слой 4 J3tt | Глины темные, известковистые, битуминозные; редкие прослои песков мелкозернистых, глауконитовых; пирит; аммониты, планктонные фораминиферы, конкреции фосфоритов | 35м |
| Слой 5 K1b-v | Глины темно-серые, слоистые с брахиоподами — теребратулидами и остракодами; стяжения сидерита | 124м |
| Слой 6 K1g-br | Глины темные; в глинах отдельные прослои песков мелкозернистых, глауконитовых; аммониты, планктонные фораминиферы; конкреции фосфоритов | 123м |
| Слой 7 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 26м |
| Слой 8 K2s | Мергели светло-серые, чередующиеся с песками тонкозернистыми | 31м |
| Слой 9 K2t-k | Глинистые известняки светло-серого цвета, с отдельными прослоями мелкозернистых песков; в известняках двустворки и аммониты, ходы червей-илоедов | 75м |
| Слой 10 K2st-km | Писчий мел с редкими рострами белемнитов | 28м |
| Слой 11 K2m | Писчий мел | 60м |

Точка 209

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 60м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 45м |
| Слой 3 J2k | Глины темные, карбонатные, с кристаллами пирита, с прослоями серых алевритов и тонких песков; слоистость параллельная; обильные аммониты и гастроподы | 35м |
| Слой 4 J3o-km | Чередование песков мелкозернистых, кварцевых и глин; слоистость параллельная; редкие зерна глауконита; аммониты | 20м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые, мергели и известняки серого цвета; интенсивная битуминозность; редкие аммониты и фораминиферы | 70м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, слоистые с брахиоподами-теребратулидами и остракодами; стяжения сидерита | 100м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; в песках прослои глин темных, с пиритом; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 105м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 32м |
| Слой 9 K2s | Мергели светло-серые, чередующиеся с песками тонкозернистыми | 35м |
| Слой 10 K2t-k | Глинистые известняки светло-серого цвета с отдельными прослоями мелкозернистых песков; в известняках двустворки, аммониты, ходы червей-илоедов | 87м |
| Слой 11 K2st-km | Писчий мел с редкими рострами белемнитов | 20м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел с прослоями карбонатных глин | 45м |

Точка 210

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, мелкозернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; слоистость волнистая; отпечатки наземных растений | 75м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 50м |
| Слой 3 J2k | Глины темные, карбонатные, пиритизированные, с прослоями серых алевритов и тонких песков; слоистость параллельная; обильные аммониты, брахиоподы и гастроподы | 30м |
| Слой 4 J3o-km | Пески мелкозернистые, кварцевые, с зернами глауконита; слоистость волнистая; гастроподы и двустворки | 24м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые, мергели и известняки; интенсивная битуминозность; пирит; редкие аммониты и фораминиферы | 50м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, слоистые с брахиоподами-теребратулидами и остракодами; стяжения сидерита | 80м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; с прослоями глин темных, с пиритом; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 97м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты; редкие брахиоподы | 37м |
| Слой 9 K2s | Мергели светлые, плитчатые; мшанки, брахиоподы, аммониты | 28м |
| Слой 10 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 80м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые с прослоями писчего мела; аммониты, планктонные фораминиферы | 30м |
| Слой 12 K2m | Глины зеленоватые с прослоями мелоподобного мергеля; в мергелях белемниты, аммониты и планктонные фораминиферы | 40м |

Точка 211

| Слой 1 J1 | Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая сортировка и слабая окатанность обломочного материала | 60м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 35м |
| Слой 3 J2k | Пески мелкозернистые, кварцевые, глауконитовые; слоистость параллельная и волнистая; обильные аммониты | 20м |
| Слой 4 J3o-km | Пески мелкозернистые, кварцевые, с зернами глауконита; слоистость волнистая, местами симметричные знаки ряби; двустворки | 18м |
| Слой 5 J3tt | Песчаники рыхлые, известковистые, косослоистые, скопления битой ракуши и растительных остатков | 5м |
| Слой 6 K1b-v | Глины серые и зеленые, с прослоями песков, слоистость волнистая и косая; трещины высыхания, следы птиц, норки двустворок | 7м |
| Слой 7 K1a-al | На размытой поверхности слоя 6 залегают пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; отдельные линзовидные прослои песков грубозернистых, косослоистых; остатки морских беспозвоночных, растительный детрит | 24м |
| Слой 8 K2s | Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость волнистая, местами косая; растительный детрит, двустворки, гастроподы | 22м |
| Слой 9 K2t-k | Глинистые известняки светло-серого цвета с отдельными прослоями мелкозернистых песков; в известняках двустворки, аммониты, ходы червей-илоедов | 55м |
| Слой 10 K2st-km | Глины темно-серые, с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 28м |
| Слой 11 K2m | Чередование песков серых, кварцевых, мелкозернистых и мергелей светло-серых; брахиоподы, колониальные кораллы, бентосные фораминиферы, растительный детрит | 26м |

Точка 212

| Слой 1 J1 | Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая сортировка и слабая окатанность обломочного материала | 108м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 28м |
| Слой 3 J2k | Пески мелкозернистые, кварцевые, слоистость параллельная и волнистая; обильные аммониты | 8м |
| Слой 4 J3o-km | На размытой поверхности слоя 3 залегают пески разнозернистые, с однонаправленной косой слоистостью; прослои темных, пластичных глин с линзами бурого угля и стяжениями сидерита | 16м |
| Слой 5 J3tt | Песчаники рыхлые, известковистые, косослоистые; двустворки и гастроподы; растительный детрит | 13м |
| Слой 6 K1g-br | На размытой поверхности слоя 5 залегают гравий с линзами песков; косая слоистость; скопления растительных остатков и битой ракуши | 10м |
| Слой 7 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; отдельные линзовидные прослои грубозернистых косослоистых песков; остатки морских беспозвоночных, растительный детрит | 26м |
| Слой 8 K2s | Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость волнистая, местами косая; растительный детрит, двустворки, гастроподы | 20м |
| Слой 9 K2t-k | Глины зеленовато-серые с прослоями песков; обильные двустворки, брахиоподы, аммониты, белемниты | 28м |
| Слой 10 K2st-km | Глины темно-серые, с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 24м |
| Слой 11 K2m | Глины зеленоватые с прослоями мелоподобного мергеля; в мергелях белемниты, аммониты и планктонные фораминиферы | 40м |

Точка 213

| Слой 1 J1 | Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая сортировка и слабая окатанность обломочного материала | 60м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 16м |
| Слой 3 J2k | Пески аркозовые, разнозернистые; косая слоистость; скопления костей наземных рептилий | 5м |
| Слой 4 K1a-al | На размытой поверхности слоя 3 залегают пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; отдельные линзовидные прослои песков грубозернистых, косослоистых; остатки морских беспозвоночных, растительный детрит | 7м |
| Слой 5 K2t-k | На размытой поверхности слоя 3 залегают пески мелкозернистые, кварцевые, косослоистые, местами песчаники; отдельные тонкие прослои глин; кости наземных рептилий; асимметричные знаки ряби | 6м |
| Слой 6 K2st-km | Пески грязно-зеленые, кварцевые, глауконитовые; прослои черных глин; слоистость волнистая; аммониты, двустворки | 20м |
| Слой 7 K2m | Чередование песков серых, кварцевых, мелкозернистых и мергелей светло-серых; брахиоподы, колониальные кораллы, бентосные фораминиферы, растительный детрит | 30м |

Точка 214

| Слой 1 K2m | На размытой поверхности пород верхнего палеозоя залегают пески косослоистые с линзами гравия; содержат скопления битых двустворок, гастропод, растительные остатки | 12м |
| --- | --- | --- |

Точка 215

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 50м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины серые, пластичные, с тонкой параллельной слоистостью; мшанки, аммониты, брахиоподы, двустворки; железистые оолиты | 57м |
| Слой 3 J2k | Глины темные, карбонатные, пиритизированные, с прослоями серых алевритов и тонких песков; слоистость параллельная; обильные брахиоподы и гастроподы | 30м |
| Слой 4 J3o-km | Чередование песков мелкозернистых, кварцевых и глин; слоистость параллельная; редкие зерна глауконита; аммониты и двустворки | 28м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые, мергели и известняки серого цвета; интенсивно битуминизированные; пирит; редкие аммониты и планктонные фораминиферы | 72м |
| Слой 6 K1b-v | Глины алевритистые с прослоями песков; цвет пород зеленовато-серый; зерна шамозита; редкие брахиоподы и двустворки | 90м |
| Слой 7 K1g-br | Глины темные; прослоями пески мелкозернистые, глауконитовые; аммониты, планктонные фораминиферы; конкреции фосфоритов | 140м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 39м |
| Слой 9 K2s | Чередование мергелей и известняков серых тонкопараллельно-слоистых; одиночные кораллы, тонкостенные двустворки | 45м |
| Слой 10 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 85м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые с прослоями писчего мела; аммониты, планктонные фораминиферы | 27м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел | 75м |

Точка 216

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 80м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины пластичные, с тонкой параллельной слоистостью; мшанки, аммониты, брахиоподы, двустворки, железистые оолиты | 55м |
| Слой 3 J2k | Пески глауконитовые, грязно-зеленые, с прослоями глин черных, пластичных; в песках аммониты и белемниты, брахиоподы и двустворки; в глинах обломки углефицированной древесины | 28м |
| Слой 4 J3o-km | Чередование песков мелкозернистых, кварцевых и глин; слоистость параллельная; редкие зерна глауконита; аммониты и двустворки | 23м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые, мергели и известняки; интенсивно битуминизированные; пирит; редкие аммониты и планктонные фораминиферы | 92м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, слоистые с брахиоподами-теребратулидами и остракодами; стяжения сидерита | 112м |
| Слой 7 K1g-br | Глины темные; с редкими прослоями песков мелкозернистых, глауконитовых; аммониты, планктонные фораминиферы; конкреции фосфоритов | 115м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 35м |
| Слой 9 K2s | Мергели светло-серые, чередующиеся с известняками того же цвета; слоистость тонкая параллельная; отдельные одиночные кораллы, тонкостенные двустворки | 43м |
| Слой 10 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 97м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые, с прослоями писчего мела; аммониты, планктонные фораминиферы | 32м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел | 67м |

Точка 217

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, мелкозернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 71м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины серые, пластичные, с редкими прослоями бурого железняка и выделениями вивианита; отпечатки растений | 57м |
| Слой 3 J2k | Пески глауконитовые, грязно-зеленые, с прослоями глин черных, пластичных; в песках аммониты и двустворки; в глинах обломки углефицированной древесины | 25м |
| Слой 4 J3o-km | Пески мелкозернистые с зернами глауконита; слоистость волнистая, местами симметричные знаки ряби; гастроподы и двустворки | 21м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые и мергели; интенсивно битуминизированные; редкие аммониты и планктонные фораминиферы | 70м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, слоистые, с брахиоподами-теребратулидами и остракодами, стяжения сидерита | 106м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; в песках прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 102м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 27м |
| Слой 9 K2s | Мергели светлые, плитчатые; мшанки, брахиоподы, аммониты | 37м |
| Слой 10 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 85м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые с прослоями писчего мела; аммониты, планктонные фораминиферы | 35м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел с прослоями карбонатных глин | 51м |

Точка 218

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 78м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 50м |
| Слой 3 J2k | Пески глауконитовые, грязно-зеленые, с прослоями глин черных, пластичных; в песках аммониты и белемниты, брахиоподы и двустворки, в глинах обломки углефицированной древесины | 23м |
| Слой 4 J3o-km | Пески мелкозернистые, кварцевые, с зернами глауконита; слоистость волнистая, местами симметричные знаки ряби; гастроподы и двустворки | 20м |
| Слой 5 J3tt | Песчаники рыхлые, известковистые, косослоистые; двустворки и гастроподы, растительный детрит | 48м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, слоистые с брахиоподами-теребратулидами и остракодами; стяжения сидерита | 95м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 88м |
| Слой 8 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; остатки морских беспозвоночных; шамозит | 30м |
| Слой 9 K2s | Мергели светлые, плитчатые; мшанки, брахиоподы, аммониты | 32м |
| Слой 10 K2t-k | Глинистые известняки светло-серого цвета с отдельными прослоями мелкозернистых песков; в известняках двустворки, аммониты, ходы червей-илоедов | 68м |
| Слой 11 K2st-km | Глины темно-серые с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 27м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел с прослоями карбонатных глин | 44м |

Точка 219

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 75м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 52м |
| Слой 3 J2k | Пески мелкозернистые, кварцевые, глауконитовые; слоистость параллельная и волнистая; обильные аммониты | 18м |
| Слой 4 J3o-km | На размытой поверхности слоя 3 залегают пески разнозернистые, с однонаправленной косой слоистостью; прослои темных глин с линзами бурого угля и стяжениями сидерита | 18м |
| Слой 5 J3tt | Песчаники рыхлые, известковистые, косослоистые; двустворки и гастроподы, растительный детрит | 50м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, неясно слоистые; кристаллы пирита; планктонные фораминиферы | 90м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 71м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 33м |
| Слой 9 K2s | Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость волнистая, местами косая; растительный детрит, двустворки и гастроподы | 27м |
| Слой 10 K2t-k | Глинистые известняки светло-серого цвета с отдельными прослоями мелкозернистых песков; в известняках двустворки, аммониты, ходы червей-илоедов | 50м |
| Слой 11 K2st-km | Глины темно-серые с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 19м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел с прослоями карбонатных глин | 35м |

Точка 220

| Слой 1 J1 | Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая сортировка и слабая окатанность обломочного материала | 105м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 41м |
| Слой 3 J2k | Пески аркозовые, разнозернистые; косая слоистость; скопления костей наземных рептилий | 15м |
| Слой 4 J3o-km | Пески разнозернистые, с однонаправленной косой слоистостью; прослои пластичных глин с линзами бурого угля и стяжениями сидерита | 12м |
| Слой 5 J3tt | Песчаники рыхлые, известковистые, косослоистые; двустворки и гастроподы, растительный детрит | 38м |
| Слой 6 K1b-v | Глины серые и зеленые, с прослоями песков; слоистость волнистая; шамозит; остатки морских беспозвоночных | 75м |
| Слой 7 K1g-br | Пески аркозовые, грубозернистые, прослоями мелкозернистые; линзы глин; слоистость волнистая и косая; редкие зерна глауконита | 65м |
| Слой 8 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; отдельные линзовидные прослои песков грубозернистых, косослоистых; остатки морских беспозвоночных, растительный детрит | 28м |
| Слой 9 K2s | Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость волнистая, местами косая; растительный детрит, двустворки и гастроподы | 22м |
| Слой 10 K2t-k | Глины зеленовато-серые с прослоями песков; обильные двустворки, брахиоподы, аммониты, белемниты | 21м |
| Слой 11 K2st-km | Глины темные серые с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; редкие мелкие двустворки, мшанки и морские лилии | 15м |
| Слой 12 K2m | Глины зеленоватые с прослоями мелоподобного мергеля; в мергелях белемниты, аммониты и планктонные фораминиферы | 30м |

Точка 221

| Слой 1 K2st-km | На размытой поверхности пород верхнего палеозоя залегают пески кварцевые, косослоистые; скопления битой и окатанной ракуши, растительный детрит | 2м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 N | На размытой поверхности слоя 1 залегают грубозернистые пески | 10м |

Точка 222

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 87м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины серые, пластичные, с тонкой параллельной слоистостью; мшанки, аммониты, двустворки; железистые оолиты | 69м |
| Слой 3 J2k | Глины темные, карбонатные, пиритизированные, с прослоями серых алевритов и тонких песков; слоистость параллельная; обильные аммониты, брахиоподы и гастроподы | 43м |
| Слой 4 J3o-km | Глины известковистые, с редкими прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; зерна глауконита; планктонные фораминиферы | 40м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые и мергели; интенсивно битуминизированные; редкие аммониты и планктонные фораминиферы | 88м |
| Слой 6 K1b-v | Глины алевритистые с прослоями песков; цвет пород зеленовато-серый; зерна шамозита; редкие брахиоподы и двустворки | 78м |
| Слой 7 K1g-br | Глины черные, пиритизированные с отдельными прослоями тонких глауконитовых песков; редкие тонкостенные двустворки | 153м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 43м |
| Слой 9 K2s | Мергели светло-серые, чередующиеся с известняками того же цвета; слоистость тонкая параллельная; отдельные одиночные кораллы, тонкостенные двустворки | 55м |
| Слой 10 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 113м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые с прослоями писчего мела, аммониты, планктонные фораминиферы | 42м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел | 92м |

Точка 223

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 90м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины серые, с тонкой параллельной слоистостью; аммониты, брахиоподы, двустворки; железистые оолиты | 58м |
| Слой 3 J2k | Глины карбонатные и мергели серовато-зеленого цвета; зерна глауконита, выделения пирита; аммониты и планктонные фораминиферы | 57м |
| Слой 4 J3o-km | Глины с редкими прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; зерна глауконита; планктонные фораминиферы | 32м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые и мергели; интенсивно битуминизированные; редкие аммониты и планктонные фораминиферы | 97м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, слоистые, с брахиоподами-теребратулидами и остракодами; стяжения сидерита | 100м |
| Слой 7 K1g-br | Глины черные, пиритизированные, с отдельными прослоями тонких глауконитовых песков; редкие тонкостенные двустворки | 145м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 41м |
| Слой 9 K2s | Мергели светло-серые, чередующиеся с известняками того же цвета; слоистость тонкая параллельная; отдельные одиночные кораллы, тонкостенные двустворки | 58м |
| Слой 10 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 115м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые с прослоями писчего мела; аммониты, планктонные фораминиферы | 50м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел | 80м |

Точка 224

| Слой 1 J1 | Глины бурые, с прослоями серых известняков; слоистость параллельная; мшанки, аммониты | 95м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | На размытой поверхности слоя 1 залегают глины темные, местами углистые, с прослоями кварцевых серых песков; линзовидные прослои бурого угля | 62м |
| Слой 3 J2k | Глины темные, карбонатные, пиритизированные, с прослоями серых алевритов и тонких песков; слоистость параллельная; обильные аммониты, брахиоподы и гастроподы | 38м |
| Слой 4 J3o-km | Чередование песков мелкозернистых, кварцевых и глин; слоистость параллельная; редкие зерна глауконита; аммониты и гастроподы | 34м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые и мергели; интенсивно битуминизированные; редкие аммониты и планктонные фораминиферы | 99м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, слоистые с брахиоподами-теребратулидами и остракодами; стяжения сидерита | 105м |
| Слой 7 K1g-br | Глины черные, пиритизированные, с отдельными прослоями песков тонких, глауконитовых; редкие тонкостенные двустворки | 130м |
| Слой 8 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; остатки морских беспозвоночных; шамозит | 36м |
| Слой 9 K2s | Мергели светло-серые, чередующиеся с известняками того же цвета; слоистость тонкая параллельная; отдельные одиночные кораллы, тонкостенные двустворки | 62м |
| Слой 10 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 106м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые с прослоями писчего мела; аммониты, планктонные фораминиферы | 48м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел | 69м |

Точка 225

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 87м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины серые, пластичные, с редкими прослоями бурого железняка и выделениями вивианита; отпечатки растений и насекомых | 48м |
| Слой 3 J2k | Пески мелкозернистые, кварцевые, глауконитовые; слоистость параллельная и волнистая; обильные аммониты | 26м |
| Слой 4 J3o-km | Пески мелкозернистые, кварцевые, с зернами глауконита; слоистость волнистая, местами симметричные знаки ряби; гастроподы и двустворки | 19м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые, мергели и известняки серого цвета; интенсивно битуминизированные; редкие аммониты и планктонные фораминиферы | 69м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, неясно слоистые; кристаллы пирита; планктонные фораминиферы | 100м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 91м |
| Слой 8 K2s | На размытой поверхности слоя 7 залегают мергели светлые, плитчатые; мшанки, брахиоподы и аммониты | 51м |
| Слой 9 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 85 |
| Слой 10 K2st-km | Мергели светлые с прослоями писчего мела; аммониты, планктонные фораминиферы | 31м |
| Слой 11 K2m | Писчий мел с прослоями карбонатных глин | 48м |

Точка 226

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, мелкозернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 70м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины серые, пластичные, с редкими прослоями бурого железняка и выделениями вивианита; отпечатки насекомых | 35м |
| Слой 3 J2k | Пески мелкозернистые, кварцевые, глауконитовые; слоистость параллельная и волнистая; обильные аммониты | 19м |
| Слой 4 J3o-km | Пески мелкозернистые, кварцевые, с зернами глауконита; слоистость волнистая, местами знаки ряби; гастроподы и двустворки | 15м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые; мергели и известняки; интенсивно битуминизированные; редкие аммониты и планктонные фораминиферы | 51м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, неясно слоистые; кристаллы пирита; планктонные фораминиферы | 112м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 76м |
| Слой 8 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; остатки морских беспозвоночных; шамозит | 15м |
| Слой 9 K2s | Мергели светлые, плитчатые; мшанки, брахиоподы и аммониты | 44м |
| Слой 10 K2t-k | Глинистые известняки светло-серого цвета с отдельными прослоями мелкозернистых песков; в известняках двустворки, аммониты, ходы червей-илоедов | 59м |
| Слой 11 K2st-km | Глины темно-серые с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 26м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел с прослоями карбонатных глин | 40м |

Точка 227

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 97м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины пластичные, с прослоями бурого железняка и выделениями вивианита; отпечатки растений | 31м |
| Слой 3 J2k | Пески аркозовые, косослоистые; скопления костей наземных рептилий | 10м |
| Слой 4 J3o-km | Пески разнозернистые, с однонаправленной косой слоистостью; прослои темных пластичных глин с линзами бурого угля и стяжениями сидерита | 17м |
| Слой 5 J3tt | Мергели и глины карбонатные с редкими прослоями мелкозернистых песков; слоистость параллельная; остатки бентосных беспозвоночных | 39м |
| Слой 6 K1b-v | Глины темно-серые, неяснослоистые; кристаллы пирита; планктонные фораминиферы | 92м |
| Слой 7 K1g-br | На размытой поверхности слоя 6 залегают пески аркозовые, грубозернистые, прослоями мелкозернистые; линзы глин; слоистость волнистая и косая; редкие зерна глауконита | 70м |
| Слой 8 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; отдельные линзовидные прослои песков грубозернистых, косослоистых; остатки морских беспозвоночных, растительный детрит | 15м |
| Слой 9 K2s | Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость волнистая; растительный детрит, двустворки, гастроподы | 31м |
| Слой 10 K2t-k | Глины зеленовато-серые с прослоями песков; обильные двустворки, брахиоподы, аммониты, белемниты | 24м |
| Слой 11 K2st-km | Глины темно-серые с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 16м |
| Слой 12 K2m | Глины зеленоватые с прослоями мелоподобного мергеля; в мергелях белемниты, аммониты и планктонные фораминиферы | 35м |

Точка 228

| Слой 1 J1 | Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая сортировка обломочного материала | 40м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески мелкозернистые, косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 16м |
| Слой 3 J3tt | На размытой поверхности слоя 2 залегают песчаники рыхлые, известковистые косослоистые; двустворки и гастроподы, растительный детрит | 7м |
| Слой 4 K1b-v | Глины серые и зеленые, с прослоями песков; слоистость волнистая; шамозит; остатки морских беспозвоночных | 35м |
| Слой 5 K1g-br | На размытой поверхности слоя 4 залегают гравий и грубозернистые пески; слоистость косая, асимметричные знаки ряби; растительный детрит | 50м |
| Слой 6 K1a-al | Пески грубозернистые, косослоистые; разрозненные кости наземных рептилий и птиц | 11м |
| Слой 7 K2s | Пески мелкозернистые, косослоистые, с линзовидными скоплениями остатков битой ракуши; прослои глин с трещинами высыхания и следами наземных рептилий | 8м |
| Слой 8 K2t-k | На размытой поверхности слоя 7 залегают пески мелкозернистые, кварцевые, косослоистые, местами песчаники; отдельные тонкие прослои глин; кости наземных рептилий; асимметричные знаки ряби | 10м |
| Слой 9 K2st-km | Пески грязно-зеленые, кварцевые, глауконитовые; прослои черных глин; слоистость волнистая; аммониты, двустворки | 9м |
| Слой 10 K2m | Чередование песков серых, кварцевых, мелкозернистых и мергелей светло-серых; брахиоподы, колониальные кораллы, бентосные фораминиферы, растительный детрит | 13м |

Точка 229

| Слой 1 J1 | Глины бурые, с прослоями серых известняков; слоистость параллельная; мшанки, аммониты | 100м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины черные, пиритизированные, с прослоями песков серых, мелкозернистых; редкие двустворки и аммониты | 48м |
| Слой 3 J2k | Глины темные, карбонатные, пиритизированные, с прослоями серых алевритов и тонких песков; слоистость параллельная; обильные аммониты, брахиоподы и гастроподы | 52м |
| Слой 4 J3o-km | Глины серые, карбонатные, тонкослоистые; зерна глауконита; редкие тонкостенные двустворки и планктонные фораминиферы | 40м |
| Слой 5 J3tt | Известняки органогенно-обломочные, детритовые, оолитовые, с косой и волнистой слоистостью; аммониты, кораллы, двустворки | 105м |
| Слой 6 K1b-v | Глины алевритистые, с прослоями песков; цвет пород зеленовато-серый; зерна шамозита; редкие брахиоподы и двустворки | 60м |
| Слой 7 K1g-br | Глины черные, пиритизированные, с отдельными прослоями тонких глауконитовых песков; редкие тонкостенные двустворки | 145м |
| Слой 8 K1a-al | Глины серо-зеленые, пластичные, неясно слоистые; зубы акул, мелкие фораминиферы | 60м |
| Слой 9 K2s | Известняки светло-серые, плитчатые; редкие остатки морских ежей | 69м |
| Слой 10 K2t-k | Писчий мел | 128м |
| Слой 11 K2st-km | Писчий мел с редкими рострами белемнитов | 50м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел | 58м |

Точка 230

| Слой 1 J1 | Известняки серые, тонкоплитчатые; редкие белемниты | 105м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины черные, пиритизированные, с прослоями мелкозернистых песков; редкие двустворки и аммониты | 42м |
| Слой 3 J2k | Глины карбонатные и мергели серовато-зеленого цвета; зерна глауконита, выделения пирита; аммониты и планктонные фораминиферы | 65м |
| Слой 4 J3o-km | Глины серые, тонкослоистые; зерна глауконита; редкие тонкостенные двустворки и планктонные фораминиферы | 34м |
| Слой 5 J3tt | Известняки оолитовые и детритовые с косой и волнистой слоистостью; аммониты, кораллы, двустворки, брахиоподы, ежи | 110м |
| Слой 6 K1b-v | Глины алевритистые, с прослоями песков; цвет пород зеленовато-серый; зерна шамозита; редкие брахиоподы и двустворки | 85м |
| Слой 7 K1g-br | Глины черные, пиритизированные, с отдельными прослоями тонких глауконитовых песков; редкие тонкостенные двустворки | 120м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 49м |
| Слой 9 K2s | Известняки светло-серые, плитчатые; редкие остатки морских ежей | 76м |
| Слой 10 K2t-k | Писчий мел | 106м |
| Слой 11 K2st-km | Писчий мел с редкими рострами белемнитов | 55м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел | 49м |

Точка 231

| Слой 1 J1 | Известняки серые, тонкоплитчатые; редкие белемниты, чешуйки и зубы рыб | 100м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | На размытой поверхности слоя 1 залегают глины темные, местами углистые с прослоями кварцевых серых песков; линзовидные прослои бурого угля | 45м |
| Слой 3 J2k | Глины темные, карбонатные, пиритизированные, с прослоями серых алевритов и песков; слоистость параллельная; обильные аммониты, брахиоподы и гастроподы | 47м |
| Слой 4 J3o-km | Глины известковистые, с редкими прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; зерна глауконита; планктонные фораминиферы | 30м |
| Слой 5 J3tt | Известняки органогенно-обломочные, оолитовые, с косой и волнистой слоистостью; аммониты, кораллы, крупные двустворки | 90м |
| Слой 6 K1b-v | Глины алевритистые, с прослоями песков; цвет пород зеленовато-серый; зерна шамозита; брахиоподы и двустворки | 115м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; в песках прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 102м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 29м |
| Слой 9 K2s | Мергели светло-серые, чередующиеся с известняками того же цвета; слоистость тонкая параллельная; отдельные одиночные кораллы, тонкостенные двустворки | 68м |
| Слой 10 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 97м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые с прослоями писчего мела; аммониты, планктонные фораминиферы | 38м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел с прослоями карбонатных глин | 48м |

Точка 232

| Слой 1 J1 | Глины бурые, с прослоями известняков; слоистость параллельная; мшанки, аммониты | 92м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | На размытой поверхности слоя 1 залегают глины темные, местами углистые, с прослоями кварцевых серых песков; линзовидные прослои бурого угля | 44м |
| Слой 3 J2k | Пески мелкозернистые, кварцевые, глауконитовые; слоистость параллельная и волнистая; аммониты | 24м |
| Слой 4 J3o-km | Чередование песков мелкозернистых, кварцевых и глин; слоистость параллельная; редкие зерна глауконита; аммониты и двустворки | 28м |
| Слой 5 J3tt | Глины известковистые, мергели и известняки серого цвета; битуминозные; редкие аммониты и планктонные фораминиферы | 80м |
| Слой 6 K1b-v | Глины серые и зеленые, с прослоями песков; слоистость волнистая; шамозит; остатки морских беспозвоночных | 75м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 95м |
| Слой 8 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; остатки морских беспозвоночных; шамозит | 20м |
| Слой 9 K2s | Мергели светло-серые, чередующиеся с известняками того же цвета; слоистость тонкая параллельная; отдельные одиночные кораллы, тонкостенные двустворки | 56м |
| Слой 10 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 82м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые с прослоями писчего мела; аммониты, планктонные фораминиферы | 35м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел с прослоями карбонатных глин | 40м |

Точка 233

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 78м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины темные, местами углистые, с прослоями кварцевых серых песков; линзовидные прослои бурого угля | 40м |
| Слой 3 J2k | Пески мелкозернистые, кварцевые, глауконитовые; слоистость параллельная; обильные аммониты | 15м |
| Слой 4 J3o-km | Пески мелкозернистые, с зернами глауконита; слоистость волнистая, местами симметричные знаки ряби; гастроподы и двустворки | 8м |
| Слой 5 J3tt | Мергели и глины карбонатные с редкими прослоями песков мелкозернистых; слоистость параллельная; остатки бентосных беспозвоночных | 40м |
| Слой 6 K1b-v | Глины серые и зеленые, с прослоями песков; слоистость волнистая; шамозит; остатки морских беспозвоночных | 60м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые, в песках прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 77м |
| Слой 8 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; остатки морских беспозвоночных; шамозит | 26м |
| Слой 9 K2s | Мергели светлые, плитчатые; мшанки, брахиоподы, аммониты | 45м |
| Слой 10 K2t-k | Глинистые известняки светло-серого цвета с отдельными прослоями мелкозернистых песков; в известняках двустворки, аммониты, ходы червей-илоедов | 60м |
| Слой 11 K2st-km | Глины темно-серые с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 30м |
| Слой 12 K2m | Глины зеленоватые с прослоями мелоподобного мергеля; в мергелях белемниты, аммониты и планктонные фораминиферы | 31м |

Точка 234

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 66м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины темные, местами углистые, с прослоями кварцевых песков; линзовидные прослои бурого угля | 28м |
| Слой 3 J3tt | На размытой поверхности слоя 2 залегают песчаники рыхлые, известковистые, косослоистые; двустворки и гастроподы, растительный детрит | 10м |
| Слой 4 K1b-v | На размытой поверхности слоя 3 залегают пески кварцевые, косослоистые, красноцветные, с прослоями глин; асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 49м |
| Слой 5 K1g-br | Пески аркозовые, грубозернистые, прослоями мелкозернистые; линзы глин; слоистость волнистая и косая; редкие зерна глауконита | 64м |
| Слой 6 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; отдельные линзовидные прослои грубозернистых, косослоистых песков; остатки морских беспозвоночных, растительный детрит | 19м |
| Слой 7 K2s | Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость волнистая, местами косая; растительный детрит, двустворки и гастроподы | 25м |
| Слой 8 K2t-k | Глины зеленовато-серые с прослоями песков; обильные двустворки, брахиоподы, аммониты и белемниты | 30м |
| Слой 9 K2st-km | Пески грязно-зеленые, кварцевые, глауконитовые; прослои черных глин; слоистость волнистая; аммониты, двустворки | 12м |
| Слой 10 K2m | Чередование песков серых, кварцевых, мелкозернистых и мергелей светло-серых; брахиоподы, колониальные кораллы, бентосные фораминиферы, растительный детрит | 15м |

Точка 235

| Слой 1 K1g-br | На размытой поверхности пород верхнего палеозоя залегают гравий и пески грубозернистые; слоистость косая, асимметричные знаки ряби; растительный детрит | 16м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 K1a-al | Пески грубозернистые, косослоистые; разрозненные кости наземных рептилий и птиц | 5м |
| Слой 3 N | На размытой поверхности слоя 2 залегают грубозернистые пески | 10м |

Точка 236

| Слой 1 J1 | Известняки серые, тонкоплитчатые; редкие белемниты | 120м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины черные, пиритизированные, с прослоями мелкозернистых песков; редкие двустворки и аммониты | 46м |
| Слой 3 J2k | Глины темные, карбонатные, пиритизированные, с прослоями серых алевритов и тонких песков; слоистость параллельная; обильные аммониты, брахиоподы и гастроподы | 47м |
| Слой 4 J3o-km | Глины серые, карбонатные, тонкослоистые; зерна глауконита; редкие тонкостенные двустворки и планктонные фораминиферы | 45м |
| Слой 5 J3tt | Чередующиеся серые мергели и известняки; слоистость тонкая параллельная; планктонные фораминиферы, морские ежи | 75м |
| Слой 6 K1b-v | Глины зеленовато-серые, известковистые, с тонкой горизонтальной слоистостью; аммониты, планктонные фораминиферы; глауконит | 120м |
| Слой 7 K1g-br | Глины черные, пиритизированные, с отдельными прослоями тонких глауконитовых песков; редкие тонкостенные двустворки | 149м |
| Слой 8 K1a-al | Глины серо-зеленые, пластичные, неясно слоистые; зубы акул, мелкие фораминиферы | 73м |
| Слой 9 K2s | Известняки светло-серые, плитчатые; редкие остатки морских ежей | 80м |
| Слой 10 K2t-k | Писчий мел | 125м |
| Слой 11 K2st-km | Писчий мел с редкими рострами белемнитов | 50м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел | 45м |

Точка 237

| Слой 1 J1 | Известняки серые, тонкоплитчатые; редкие белемниты | 133м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины черные, пиритизированные, с прослоями мелкозернистых песков; редкие двустворки и аммониты | 40м |
| Слой 3 J2k | Глины карбонатные и мергели серовато-зеленого цвета; зерна глауконита, выделения пирита; аммониты и планктонные фораминиферы | 70м |
| Слой 4 J3o-km | Глины серые, карбонатные, тонкослоистые; зерна глауконита; редкие тонкостенные двустворки | 38м |
| Слой 5 J3tt | Чередующиеся серые мергели и известняки, слоистость тонкая параллельная; планктонные фораминиферы, морские ежи | 67м |
| Слой 6 K1b-v | Глины зеленовато-серые, известковистые, с тонкой горизонтальной слоистостью; аммониты, планктонные фораминиферы; глауконит | 140м |
| Слой 7 K1g-br | Глины черные, пиритизированные, с отдельными прослоями тонких глауконитовых песков; редкие тонкостенные двустворки | 115м |
| Слой 8 K1a-al | Глины серо-зеленые, пластичные, неясно слоистые; зубы акул, мелкие фораминиферы | 59м |
| Слой 9 K2s | Известняки светло-серые, плитчатые; редкие остатки морских ежей | 68м |
| Слой 10 K2t-k | Писчий мел | 98м |
| Слой 11 K2st-km | Писчий мел с редкими рострами белемнитов | 40м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел с прослоями карбонатных глин | 42м |

Точка 238

| Слой 1 J1 | Глины бурые, с прослоями серых известняков; слоистость параллельная; мшанки, аммониты | 100м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины темные, местами углистые, с прослоями кварцевых серых песков; линзовидные прослои бурого угля | 33м |
| Слой 3 J2k | Глины карбонатные и мергели серовато-зеленого цвета; зерна глауконита, выделения пирита; аммониты и планктонные фораминиферы | 54м |
| Слой 4 J3o-km | Чередование песков мелкозернистых, кварцевых и глин; слоистость параллельная; редкие зерна глауконита; аммониты и двустворки | 39м |
| Слой 5 J3tt | Чередующиеся серые мергели и известняки; слоистость тонкая параллельная; планктонные фораминиферы, морские ежи | 75м |
| Слой 6 K1b-v | Глины зеленовато-серые, известковистые, с тонкой горизонтальной слоистостью; аммониты, планктонные фораминиферы; глауконит | 120м |
| Слой 7 K1g-br | Глины черные, пиритизированные, с отдельными прослоями тонких глауконитовых песков; редкие тонкостенные двустворки | 110м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 43м |
| Слой 9 K2s | Чередование мергелей и известняков серых тонкопараллельно-слоистых; одиночные кораллы, тонкостенные двустворки | 50м |
| Слой 10 K2t-k | Мергели светлые, мелоподобные, с прослоями писчего мела; аммониты и белемниты | 85м |
| Слой 11 K2st-km | Мергели светлые с прослоями писчего мела, аммониты, планктонные фораминиферы | 30м |
| Слой 12 K2m | Писчий мел с прослоями карбонатных глин | 38м |

Точка 239

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, среднезернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 85м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины темные, местами углистые, с прослоями кварцевых серых песков; линзовидные прослои бурого угля | 32м |
| Слой 3 J2k | Глины темные, пиритизированные, с прослоями серых алевритов и тонких песков; слоистость параллельная; обильные аммониты, брахиоподы и гастроподы | 39м |
| Слой 4 J3o-km | Чередование песков мелкозернистых, кварцевых и глин; слоистость параллельная; редкие зерна глауконита; аммониты и двустворки | 34м |
| Слой 5 J3tt | Известняки органогенно-обломочные, оолитовые, с косой и волнистой слоистостью; аммониты, кораллы, крупные двустворки | 53м |
| Слой 6 K1b-v | Глины зеленовато-серые, известковистые, с тонкой горизонтальной слоистостью; аммониты, планктонные фораминиферы; глауконит | 110м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 98м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 38м |
| Слой 9 K2s | Мергели светлые, плитчатые; мшанки, брахиоподы, аммониты | 46м |
| Слой 10 K2t-k | Глинистые известняки светло-серого цвета с отдельными прослоями мелкозернистых песков; двустворки, аммониты, ходы червей-илоедов | 53м |
| Слой 11 K2st-km | Глины темно-серые с прослоями мергелей; слоистость тонкая параллельная; мелкие двустворки, аммониты, морские лилии | 28м |
| Слой 12 K2m | Глины зеленоватые с прослоями мелоподобного мергеля; в мергелях белемниты, аммониты и планктонные фораминиферы | 30м |

Точка 240

| Слой 1 J1 | Пески аркозовые, мелкозернистые, красновато-бурые, косослоистые, с прослоями красных глин; в глинах отдельные кристаллы гипса; местами асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 73м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Глины темные с тонкой горизонтальной слоистостью, местами углистые, с прослоями кварцевых серых песков; линзовидные прослои бурого угля | 37м |
| Слой 3 J2k | Пески мелкозернистые, кварцевые, глауконитовые; слоистость параллельная и волнистая; обильные аммониты | 14м |
| Слой 4 J3o-km | Пески мелкозернистые, кварцевые, с зернами глауконита; слоистость волнистая, местами симметричные знаки ряби; гастроподы и двустворки | 8м |
| Слой 5 J3tt | Мергели и карбонатные глины с редкими прослоями мелкозернистых песков; слоистость параллельная; остатки бентосных беспозвоночных | 37м |
| Слой 6 K1b-v | Глины серые и зеленые, с прослоями песков; слоистость волнистая; шамозит; остатки морских беспозвоночных | 70м |
| Слой 7 K1g-br | Пески разнозернистые, кварцевые, глауконитовые; прослои глин темных, местами пиритизированных; слоистость параллельная, местами волнистая; аммониты и брахиоподы | 75м |
| Слой 8 K1a-al | Пески мелкозернистые, кварцевые, чередующиеся с глинами; слоистость параллельная; аммониты, белемниты, редкие брахиоподы | 31м |
| Слой 9 K2s | Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость волнистая; двустворки, гастроподы | 29м |
| Слой 10 K2t-k | Глины зеленовато-серые с прослоями песков; скопления двустворок, брахиопод, аммонитов, ростров белемнитов | 36м |
| Слой 11 K2st-km | Пески грязно-зеленые, кварцевые, глауконитовые; прослои черных глин; слоистость волнистая; аммониты, двустворки | 14м |
| Слой 12 K2m | Глины зеленоватые с прослоями мелоподобного мергеля; в мергелях белемниты, аммониты и планктонные фораминиферы | 20м |

Точка 241

| Слой 1 J1 | Рыхлые конгломераты с песчаным красноцветным цементом; плохая, сортировка и слабая степень окатанности обломочного материала | 38м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 J2a-bt | Пески косослоистые, кварцевые, с шамозитом; в песках отдельные прослои темно-серых углистых глин с редкими двустворками и обильными отпечатками листьев папоротников | 19м |
| Слой 3 J2k | Пески мелкозернистые, кварцевые, глауконитовые; слоистость параллельная и волнистая; обильные аммониты | 10м |
| Слой 4 J3o-km | Пески кварцевые, с зернами глауконита; слоистость волнистая, местами симметричные знаки ряби; гастроподы и двустворки | 5м |
| Слой 5 J3tt | Песчаники рыхлые, известковистые, косослоистые; двустворки и гастроподы, растительный детрит | 17м |
| Слой 6 K1b-v | Глины серые и зеленые, с прослоями песков; слоистость волнистая; шамозит; остатки морских беспозвоночных | 58м |
| Слой 7 K1g-br | Пески аркозовые, грубозернистые, прослоями мелкозернистые; линзы глин; слоистость волнистая и косая; редкие зерна глауконита | 66м |
| Слой 8 K1a-al | Пески зеленовато-серые, среднезернистые, с волнистой слоистостью; отдельные линзовидные прослои грубозернистых, косослоистых песков; остатки морских беспозвоночных, растительный детрит | 28м |
| Слой 9 K2s | Пески мелкозернистые, чередующиеся с глинами зеленого цвета; слоистость волнистая, местами косая; растительный детрит, двустворки, гастроподы | 13м |
| Слой 10 K2t-k | Пески мелкозернистые, кварцевые, косослоистые, местами песчаники; отдельные тонкие прослои глин; кости наземных рептилий; асимметричные знаки ряби | 9м |
| Слой 11 K2st-km | Пески грязно-зеленые, кварцевые, глауконитовые; прослои черных глин; слоистость волнистая; аммониты, двустворки | 6м |
| Слой 12 K2m | Чередование песков серых, кварцевых, мелкозернистых и мергелей светло-серых; брахиоподы, колониальные кораллы, бентосные фораминиферы, растительный детрит | 13м |

Точка 242

| Слой 1 K1b-v | На размытой поверхности пород верхнего палеозоя залегают пески кварцевые, косослоистые, красноцветные, с прослоями глин; асимметричные знаки ряби; отпечатки наземных растений | 43м |
| --- | --- | --- |
| Слой 2 K1g-br | Гравий и пески грубозернистые; слоистость косая, асимметричные знаки ряби; растительный детрит | 27м |
| Слой 3 K1a-al | Гравий и пески грубозернистые; слоистость косая, асимметричные знаки ряби; растительный детрит | 16м |
| Слой 4 N | На размытой поверхности слоя 3 залегают грубозернистые пески | 15м |

### Приложение 2

# Список названий элементов рельефа континентальной суши

с указанием основных тектонических структур, в пределах которых они находятся

ЕВРОПА

Древние платформы

- Хибины

- Среднерусская возвышенность

- Волыно-Подольская возвышенность

- Прикаспийская низменность

Области байкальской и салаирской складчатости

- Тиманский кряж

- Среднепольские горы (северо-восточная часть)

Области каледонской складчатости

- Скандинавские горы

- Грампианские горы

- Кембрийские горы

- Пеннины

- Северо-Шотландское нагорье

Области герцинской складчатости

- Судеты

- Чешский массив

- Рудные горы

- Гарц

- Арденны

- Рейнские сланцевые горы

- Вогезы

- Шварцвальд

- Юрские горы

- Центральный Французский массив

- Кантабрийские горы

- Иберийские горы

- Плато Месетта

- Добруджа

- Среднепольские горы (юго-западная часть)

- Донецкий кряж

Области кайнозойской складчатости

- Пиренеи

- Альпы

- Апеннины

- Карпаты

- Андалузские горы

- Динарские горы

- Балканы

- Крымские горы

АЗИЯ

Древние платформы

- Среднесибирское плоскогорье

- Плато Путорана

- Алданское нагорье

- Становой хребет

- Лессовое плато

- Плато Ордос

- Плато Декан

- Гуйджоуское плато

- Юньнаньское нагорье

- Сычуаньская впадина

Области байкальской и салаирской складчатости

- Енисейский кряж

- Восточный Саян

- Кузнецкий Алатау

- Хамар-Дабан

- Танну-Ола (восточная часть)

- Патомское нагорье

- Витимское плоскогорье

- Яблоновый хребет

Области каледонской и герцинской складчатости

- Пай-Хой

- Урал

- Мугоджары

- Казахский мелкосопочник

- Салаирский кряж

- Горный Алтай

- Рудный Алтай

- Чингиз

- Тарбагатай

- Западный Саян

- Танну-Ола (западная часть)

- Монгольский Алтай

- Калбинский хребет

- Чу-Илийские горы

- Джунгарский Алатау

- Северный Тянь-Шань

- Южный Тянь-Шань

- Инь-Шань

- Борщевочный хребет

- Нерчинский хребет

- Нагорье Хангай

- Большой Хинган

- Малый Хинган

- Джагды

- Буреинский хребет

- Нан-Линь

Области герцинской складчатости

- Памир (северная часть)

- Кунь-Лунь

- Нань-Шань

- Цинь-Линь

Области мезозойской складчатости

- Бырранга

- Верхоянский хребет

- Хребет Черского

- Сетте-Дабан

- Джугджур

- Колымский хребет

- Анадырский хребет

- Чукотское нагорье

- Корякское нагорье (северная часть)

- Сихотэ-Алинь

- Гиндукуш (часть)

- Тибет

- Памир (центральная и южная часть)

Области кайнозойской складчатости

- Большой Кавказ

- Малый Кавказ

- Понтийские горы

- Тавр

- Эльбурс

- Копет-Даг

- Загрос

- Киртхар

- Сулеймановы горы

- Гиндукуш (часть)

- Гималаи

- Аракан-Йома

- Корякское нагорье (южная часть)

АФРИКА

Древние платформы

- Абиссинское плоскогорье

- Капские горы

- Драконовы горы

- Горы Митумба

Области герцинской складчатости

- Атлас

Области кайнозойской складчатости

- Эр-Риф

- Телль-Атлас

АВСТРАЛИЯ

Древние платформы

- Хребет Макдонелл

Области байкальской и салаирской складчатости

- Большой Артезианский бассейн (западная часть)

- Горы Флиндерс

Области каледонской и герцинской складчатости

- Большой Водораздельный хребет

- Австралийские Альпы

- Большой Артезианский бассейн (восточная часть)

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

Древние платформы

- Скалистые горы (южная часть)

- Плато Колорадо

- Плато Эдуардс

- Плато Уошито

Области каледонской и герцинской складчатости

- Аппалачи

Области мезозойской складчатости

- Хребет Брукс

- Аляскинский хребет

- Береговой хребет

- Скалистые горы (северная часть)

- Каскадные горы

- Сьерра-Невада

- Большой Бассейн

- Западная Сьерра-Мадре

- Восточная Сьерра-Мадре

- Мексиканское нагорье

Области кайнозойской складчатости

- Береговые хребты

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

Древние платформы

- Гвианское нагорье

- Бразильское нагорье

Области байкальской и салаирской складчатости

- Патагонское нагорье

Области герцинской складчатости

- Боливийское нагорье

Области кайнозойской складчатости

- Анды.

### Приложение 12

### (титульный лист курсовой работы)

РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕОЛОГОРАЗВЕДОЧНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. СЕРГО ОРДЖОНИКИДЗЕ

Кафедра региональной геологии и палеонтологии

Палеогеографические обстановки на территории Европейской части России и сопредельных стран в эйфельском веке

(курсовая работа по исторической геологии)

Составил: студент группы ПС-08 Иванов И. И.

Научный руководитель, профессор Петров П.П.

МОСКВА

2010

# Приложение 13

# ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА*

# * Общая стратиграфическая шкала (ОСШ) утверждается Межведомственным стратиграфическим комитетом для использования в России.

# Международная стратиграфическая шкала (МСШ) принимается Международной комиссией по стратиграфии.

# Использованные источники: 1) Стратиграфический кодекс России. Издание третье. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2006. – 96 с. 2) Постановления Межведомственного стратиграфического комитета и его постоянных комиссий. Вып. 38. – СПб.: Изд-во ВСЕГЕИ, 2008. – 131 с. 3) International Stratigraphic Chart. – ICS, 2009.

ОБЩАЯ стратиграфическая шкала четвертичной системы

| Система | Надраздел (отдел) | Раздел (подотдел) | Звено | Ступень |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Четвертичная (квартер) Q | Голоцен Qh |  |  |  |
|  | Плейстоцен Qp | Неоплейстоцен QNo | Верхнее III | Четвертая III4 |
|  |  |  |  | Третья III3 |
|  |  |  |  | Вторая III2 |
|  |  |  |  | Первая III1 |
|  |  |  | Среднее II | Шестая II6 |
|  |  |  |  | Пятая II5 |
|  |  |  |  | Четвертая II4 |
|  |  |  |  | Третья II3 |
|  |  |  |  | Вторая II2 |
|  |  |  |  | Первая II1 |
|  |  |  | Нижнее I | Восьмая I8 |
|  |  |  |  | Седьмая I7 |
|  |  |  |  | Шестая I6 |
|  |  |  |  | Пятая I5 |
|  |  |  |  | Четвертая I4 |
|  |  |  |  | Третья I3 |
|  |  |  |  | Вторая I2 |
|  |  |  |  | Первая I1 |
|  |  | Эоплейстоцен QE | Верхнее II |  |
|  |  |  | Нижнее I |  |

# ОБЩАЯ СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ ШКАЛА ФАНЕРОЗОЯ

| ЭОНОТЕМА | ЭРА-ТЕМА | СИСТЕМА | ОТДЕЛ (РАЗДЕЛ) | ЯРУС (ЗВЕНО), ИНДЕКС | Возраст нижней границы, млн. лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАНЕРОЗОЙСКАЯ | КАЙНОЗОЙСКАЯ | Четвертичная (2.6) | Голоцен | Современное - QIV | 0.0117 |
|  |  |  | Неоплейстоцен | Верхнее - QIII Среднее - QII Нижнее - QI | 0.781 |
|  |  |  | Эоплейстоцен - QE | Гелазский - N2gl | 2.588 |
|  |  | Неогеновая (24±1) | Плиоцен | Пьяченцский - N2pia Занклский - N2zan | 3.58 5.32 |
|  |  |  | Миоцен | Мессинский - N1mes Тортонский - N1tor Серравальский - N1srv Лангийский - N1lan Бурдигальский - N1bur Аквитанский - N1aqt | 7.12 11.20 14.80 16.40 20.52 23.80 |
|  |  | Палеогеновая (65) | Олигоцен | Хаттский - P3h Рюпельский - P3r | 28.45±0.1 33.9±0.1 |
|  |  |  | Эоцен | Приабонский - P2p Бартонский - P2b Лютетский - P2l Ипрский - P2i | 37.2±0.1 40.4±0.2 48.6±0.2 55.8±0.2 |
|  |  |  | Палеоцен | Танетский - P1t Зеландский - P1sl Датский - P1d | 58.7±0.2 61.7 65.5±0.3 |
|  | МЕЗОЗОЙСКАЯ | Меловая (145±4) | Верхний | Маастрихтский - K2m Кампанский - K2km Сантонский - K2st Коньякский - K2k Туронский - K2t Сеноманский - K2s | 73.0±0.6 83.0±0.7 87.0±0.7 88.5 91.0±0.8 99.6±0.9 |
|  |  |  | Нижний | Альбский - K1al Аптский - K1a Барремский - K1br Готеривский - K1g Валанжинский - K1v Берриасский - K1b | 112.0±1.0 125.0±1.5 130.0 136.4±3.0 140.2±3.0 145.5±4.0 |
|  |  | Юрская (200±1) | Верхний (мальм) | Титонский - J3tt Кимериджский - J3km Оксфордский - J3o | 150.8±4.0 155.7±4.0 161.2±4.0 |
|  |  |  | Средний (доггер) | Келловейский - J2k Батский - J2bt Байосский - J2b Ааленский - J2a | 164.7±4.0 167.7±3.5 171.6±3.0 175.6±2.0 |
|  |  |  | Нижний (лейас) | Тоарский - J1t Плинсбахский - J1p Синемюрский - J1s Геттангский - J1g | 183.0±1.5 189.6±1.5 196.5±1.0 199.6±0.6 |
|  |  | Триасовая (251±1) | Верхний | Рэтский - T3r Норийский - T3n Карнийский - T3k | 203.6±1.5 216.5±2.0 228.0 |
|  |  |  | Средний | Ладинский - T2l Анизийский - T2a | 237.0±2.0 245.0 |
|  |  |  | Нижний | Оленекский - T1o Индский - T1i | 249.7± 251.0±0.4 |
|  | ПАЛЕОЗОЙСКАЯ | Пермская (299±1) | Верхний (Татарский) | Вятский - P3v Северодвинский - P3sd | 260.4 265.8 |
|  |  |  | Средний (Биармийский) | Уржумский - P2ur Казанский - P2kz | 268.0 270.6±0.7 |
|  |  |  | Нижний (Приуральский) | Уфимский – P1u Кунгурский - P1k Артинский - P1ar Сакмарский - P1s Ассельский - P1a | 275.6±0.7 284.4±0.7 294.6±0.8 299.0±0.8 |
|  |  | Каменноугольная (359±3) | Верхний | Гжельский - C3g Касимовский - C3k | 303.9±0.9 306.5±1.0 |
|  |  |  | Средний | Московский - C2m Башкирский - C2b | 311.7±1.0 318.1±1.3 |
|  |  |  | Нижний | Серпуховский - C1s Визейский - C1v Турнейский - C1t | 326.4±1.6 345.3±2.1 359.2±2.5 |
|  |  | Девонская (416±3) | Верхний | Фаменский - D3fm Франский - D3f | 374.5±2.6 385.3±2.6 |
|  |  |  | Средний | Живетский - D2žv Эйфельский - D2ef | 391.8±2.7 397.5±2.7 |
|  |  |  | Нижний | Эмсский - D1e Пражский - D1p Лохковский - D1l | 407.0±2.8 411.2±2.8 416.0±2.8 |
|  |  | Силурийская (444±2) | Пржидольский – S4p |  | 418.7±2.7 |
|  |  |  | Лудловский | Лудфордский – S3l Горстийский – S3gr | 421.3±2.6 422.9±2.5 |
|  |  |  | Венлокский | Гомерский – S2g Шейнвудский – S2s | 426.2±2.4 428.2±2.3 |
|  |  |  | Лландоверийский | Теличский – S1t Аэронский – S1a Рудданский – S1r | 436.0±1.9 439.0±1.8 443.7±1.5 |
|  |  | Ордовикская (488±2) | Верхний | Хирнантский - O3h Катийский – O3k Сандбийский – O3s | 445.6±1.5 455.8±1.6 460.9±2.6 |
|  |  |  | Средний | Дарривильский – O2dr Дапинский - O2d | 461.7±1.6 471.8±1.6 |
|  |  |  | Нижний | Флоский - O1f Тремадокский - O1t | 476.6±1.7 488.3±1.7 |
|  |  | Кембрийская (535±1) | Верхний | Батырбайский - Є3bt Аксайский - Є3ak Сакский - Є3s Аюсокканский - Є3as | 501.0 |
|  |  |  | Средний | Майский - Є2m Амгинский - Є2am | 506.5 509.0 |
|  |  |  | Нижний | Тойонский - Є1tn Ботомский - Є1b Атдабанский - Є1at Томмотский - Є1t | 526.0 529.0 535.0±1.0 |

Примечание. Цифры в скобках – возраст подошвы в млн. лет.

Стратиграфическая шкала докембрия

| МСШ | ОСШ |
| --- | --- |
| ЭОНО-ТЕМА | ЭРА-ТЕМА | СИСТЕМА | АКРО-ТЕМА | ЭОНО-ТЕМА | ЭРАТЕМА | СИСТЕМА | ОТДЕЛ |
| ПРОТЕРОЗОЙ | НЕОПРО-ТЕРОЗОЙ | Эдиакарий (635) | ПРОТЕРОЗОЙСКАЯ – PR |  |  | Вендская (650±15) | Верхний – V2 |
|  |  |  |  |  |  |  | Нижний – V1 |
|  |  | Криогений (850) |  | ВЕРХНЯЯ – PR2 | РИФЕЙСКАЯ – R | Верхняя – R3 (каратавий) (1030±50) |  |  |
|  |  | Тоний (1000) |  |  |  |  |  |  |
|  | МЕЗОПРО-ТЕРОЗОЙ | Стений (1200) |  |  |  | Средняя – R2 (юрматиний) (1350±20) |  |  |
|  |  | Эктазий (1400) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Калиммий (1600) |  |  |  | Нижняя – R1 (бурзяний) (1650±50) |  |  |
|  | ПАЛЕОПРО-ТЕРОЗОЙ | Статерий (1800) |  | НИЖНЯЯ – PR1 (карелий – K) | Верхнекарель-ская – K2 (2100±50) |  |  |
|  |  | Орозирий (2050) |  |  |  |  |  |
|  |  | Рясий (2300) |  |  | Нижнекарель-ская – K1 (2500±50) |  |  |
|  |  | Сидерий (2500) |  |  |  |  |  |
| АРХЕЙ | НЕО-АРХЕЙ | (2800) | АРХЕЙСКАЯ – AR | ВЕРХНЯЯ – AR2 (лопий – L) | Верхнелопий-ская – L3 (2800) |  |  |
|  | МЕЗОАРХЕЙ | (3200) |  |  | Среднелопий-ская – L2 (3000) |  |  |
|  |  |  |  |  | Нижнелопий-ская – L1 (3200±50) |  |  |
|  | ПАЛЕОАРХЕЙ | (3600) |  | НИЖНЯЯ – AR1 (саамий – S) |  |  |  |
|  | ЭО-АРХЕЙ | (4000) |  |  |  |  |  |

Оглавление

Предисловие……………………………………………………………………………3

Задание 1. Построение стратиграфической колонки………………………………...5

Задание 2. Составление литолого-палеогеографической карты…………………….7

Задание 3. Составление литолого-палеогеографического разреза к карте…………8

Задание 4. Построение палеогеографической и палеотектонической кривых……10

Задание 5. Схема элементов рельефа континентов…………………………………13

Задание 6. Схема основных структурных элементов земной коры континентов...15

Курсовая работа по исторической геологии………………………………………...18

Список рекомендуемой литературы…………………………………………………25

Приложение 1.Послойные описания разрезов к заданиям 1-4…………….……….27

Приложение 2. Список названий элементов рельефа континентальной суши.…...66

Приложение 3. Стратиграфическая колонка………………………………………..68

Приложение 4. Схемы расположения точек наблюдений………………………….69

Приложение 5. Литолого-палеогеографическая карта……………………………..70

Приложение 6. Литолого-палеогеографический разрез……………………………71

Приложение 7. Палеогеографическая и палеотектоническая кривые……………..71

Приложение 8. Условные обозначения для стратиграфических колонок, литолого-палеогеографических карт и разрезов……………………………………………….72

Приложение 9. Схема элементов рельефа континентальной суши мира..………..75

Приложение 10. Схема основных структурных элементов земной коры континентальной суши………………………………………………………………..76

Приложение 11. Условные обозначения для схемы основных структурных элементов земной коры континентальной суши……………………………………77

Приложение 12. Титульный лист курсовой работы………………………………...78

Приложение 13. Общая стратиграфическая шкала…………………………………79

# Footnotes

1 Очень важно отчётливо представлять, что в курсовой работе надо восстановить обстановки, существовавшие в прошлом, а не просто характеризовать условные знаки, показанные на карте. Поэтому, используя легенду, следует при необходимости вносить, коррективы в названия осадочных отложений. Так, описывая изображённые на карте известняки, рекомендуется, например, писать "в бассейне современной реки Кубань накапливались карбонатные илы", а не "в бассейне современной реки Кубань развиты известняки".